Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Пояснительная записка

Казань 2013

Содержание

Введение	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Новоаксубаевского сельского поселения в системе расселения Аксубаевского муниципального района	11

2.2. Социально-экономический потенциал территории	13

2.2.1.  Характеристика земельного фонда	13

2.2.2. Демографический потенциал	13

2.2.3.  Минерально-сырьевые ресурсы	14

2.2.4.  Производственные территории	14

2.2.5.  Агропромышленный комплекс	15

2.2.6.  Лесной комплекс	15

2.2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство	16

2.2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	16

2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	20

2.4. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	20

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	21

3.1. Прогноз численности населения	21

3.2. Экономическое развитие	22

3.2.1.  Развитие промышленного производства	22

3.2.2.  Развитие агропромышленного комплекса	22

3.2.3. Развитие лесного и лесопромышленного комплекса	25

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	25

3.4. Развитие системы обслуживания населения	29

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	34

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Новоаксубаевского сельского поселения	36

3.6.1 Мероприятия по развитию внешнего транспорта	36

3.6.2 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов	38

3.7. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Новоаксубаевского сельского поселения	40

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	44

# Введение

Генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года. Так же предусматривается развитие на перспективу, за пределами расчетного генерального плана.

Генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения разработан с учетом материалов «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ФЗ-190), Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131), Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015гг., Программы социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2010 -2015 гг., отраслевых программ Российской Федерации, Республики Татарстан и Аксубаевского муниципального района.

При разработке генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан,  Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, выполненные ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 и 2011 годы соответственно, а также официальные данные представленные администрацией Аксубаевского муниципального района и Новоаксубаевского сельского поселения.

При разработке Генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения использованы официальные показатели государственной статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики Татарстан и данные представленные администрацией  Аксубаевского муниципального района и Новоаксубаевского сельского поселения.

Федеральные программы

- Приоритетный национальный проект «Здоровье».

- Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

- Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».

- Федеральная целевая программа «Культура России (2006 – 2010 годы)».

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

- Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»

- Федеральная целевая программа «Повышение эффективности использования и развитие    ресурсного    потенциала    рыбохозяйственного    комплекса    в 2009 – 2014 годах».

- Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации  (2009 – 2013 годы)».

- Приоритетный национальный проект «Образование».

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

- Транспортная стратегия Российской федерации на период до 2030 года.

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года».

- Республиканская целевая программа «Общеврачебная (семейная) практика».

- Программа  социально-экономического  развития  Республики  Татарстан  на 2011-2015 гг.

- Республиканская целевая программа «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы».

- Стратегия развития научной и инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015 года.

- Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2006 – 2010 годы.

- Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса в Республике Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008 – 2012 годы».

- Программа «Концепция экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 годы)».

- Целевая комплексная программа «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Республики Татарстан».

- Целевая комплексная программа «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2004 – 2010 годы».

- Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы.

- Долгосрочная стратегия  развития транспортного комплекса Республики Татарстан (с позиции устойчивого развития).

- Проект программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Республики Татарстан на 2008-2012 гг. и перспективы развития  до 2017 г.».

- Концепция формирования российского участка «Санкт – Петербург-Казахстан» в составе нового автодорожного коридора «Балтика- Китай» по территории Республики Татарстан.

- Комплексная программа демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года.

- Стратегия развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 2018 года.

- Лесной план Республики Татарстан.

- Целевая программа «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2011-2014 годы».

- Республиканская программа «Питьевая вода до 2010 года»

- Долгосрочная целевая программа развития водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года.

- Программа развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 2006-2020 годы.

- Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан («Электронный Татарстан» 2008-2010 годы)».

- Программа «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы».

- Республиканская программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 годы.

- Концепция развития легкой промышленности Республики Татарстан на 2007-2010 годы.

- Концепция развития сферы потребления, производства и реализации спирта и алкогольной продукции на 2006-2010 годы.

- Региональная программа (Комплексный план) упреждающих мер по преодолению негативных последствий влияния глобального финансового кризиса  в Республике Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан.

- Проект Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан.

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан.

- Республиканская программа содействия занятости населения на 2011 - 2013 годы.

- Развитие биотехнологии в Республике Татарстан на 2010-2020 годы.

- Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2010-2014 годы.

- Программа капитальных вложений Республики Татарстан на 2011 год.

- Комплексная программа по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы.

- Проект Республиканской целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Программы Аксубаевского муниципального района

- Программа социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на период 2011-2015 гг.

- Муниципальная целевая  программа «Развитие сети образовательных учреждений Аксубаевского муниципального района на 2010-2012 годы».

- Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Аксубаевского муниципального района на 2010-2012 годы».

- Программа развития сельского хозяйства Аксубаевского муниципального района на 2008-2012годы.

- Генеральный план п.г.т. Аксубаево.

Нормативно-правовые акты, программные и другие документы

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан: - Казань, 2007-2011 гг.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории РТ за 2009 г./ Нижне-Волжское бассейновое водное управление, ФГУ по водному хозяйству «Среволгаводхоз».- К.: «Веда», 2010.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в республике Татарстан».

- Положение о государственном природном охотничьем заказнике «Билярский» (Утвержден постановлением КМ РТ от 17.11.2004 г. № 494);

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»);

- Постановление Кабинета Министров РТ от 20.08.2007 г. № 395 «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992;

- Программа «Охрана окружающей среды Аксубаевского муниципального района на 2011 -2015 гг.», утв. Постановлением Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района РТ от 13.04.2011 г. №166;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;

- Федеральный закон "О мелиорации земель" от 10.01.1996 N 4-ФЗ (ред. от 30.12.2008) (принят ГД ФС РФ 08.12.1995);

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Постановление Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 4.12.2006 г. N 474 "О санитарном содержании территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в пгт.Аксубаево и Аксубаевского муниципального района"

При разработке использовались топографические основы масштаба 1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), а также имеющиеся картографические материалы и материалы аэрофотосьемки.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Новоаксубаевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Новоаксубаевского сельского поселения в системе расселения Аксубаевского муниципального района

Новоаксубаевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 12-ЗРТ б установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Аксубаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Новоаксубаевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Новое Аксубаево (административный центр), деревни Азат, Кисы, Малое Аксубаево, поселок Федоровский.

Новоаксубаевское сельское поселение расположено в центральной части Аксубаевского  муниципального района.

Поселение на севере граничит с Староильдеряковским поселением на  востоке Староибрайкинским и Старотимошкинским поселениями, на западе ПГТ. Аксубаево, и Кривоозерским сельскими поселениями и на  юге Староузеевским сельским поселением.

Общая площадь Новоаксубаевского сельского поселения составляет 6169,3 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 218,1  га.

Численность населения Новоаксубаевского сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 1262 человека.

В Новоаксубаевском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: детский сад, общеобразовательная школа фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, отделение почтовой связи и объекты торговли.

На территории поселения располагаются действующие предприятия нефтедобывающей отрасли.

Агропромышленный комплекс Новоаксубаевского сельского поселения представлен действующими и недействующими фермами при населенных пунктах. Имеются также мелиорируемые земли.

Транспортная связь Новоаксубаевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального значения и  дороги местного значения.

Транспортно-географическое значение Новоаксубаевского муниципального района в ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу увеличения грузопотоков внутри республики и Российской Федерации  за счет создания и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и республики в целом.

В последние годы в Новоаксубаевском районе накопился ряд серьезных проблем, не позволяющих в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить охрану природных ресурсов, добиться рационального их использования и воспроизводства.

Ранжированный список проблем экологической безопасности Аксубаевского района включает в себя:

- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий топливной промышленности и автотранспорта;

- химическое загрязнение питьевой воды, подаваемой населению по системе централизованного водоснабжения;

- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами и выбросами промышленных предприятий, транспорта и предприятий коммунального хозяйства;

- аккумулированное загрязнение почвы вследствие долговременного выброса загрязняющих веществ от автотранспорта и промышленных предприятий;

- экологическую опасность загрязнения окружающей природной среды от неорганизованного хранения бытовых и промышленных отходов;

- экологическую опасность объектов на промышленных предприятиях, возможность экологических аварий и катастроф.

Новоаксубаевское сельское поселение и Аксубаевский район занимают выгодное экономико-географическое положение в центральной Республики Татарстан, находясь в близи  важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг республики, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть,  лесные, земельные ресурсы).

Роль в системе расселения

Территориальная организация Новоаксубаевского сельского поселения является частью системы расселения Аксубаевского муниципального района, которая является самостоятельной местной системой расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Аксубаевский муниципальный район входит в группу районов с низким показателем потенциала развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения поселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром пгт Аксубаевское.

На начало 2011г. средняя плотность Новоаксубаевского сельского поселения составила 18,3 человека на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Аксубаевского муниципального района Новоаксубаевское сельское поселение входит в группу сельских поселений со средним показателем плотности населения.

На территории Новоаксубаевского сельского поселения население с общей численностью 1262 человека проживает на территории всех пяти населенных пунктов.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1.  Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения^

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Новоаксубаевского сельского поселения составляет 6169,3 га (согласно данным схемы территориального планирования РТ).

По материалам Аксубаевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан земли населенных пунктов Новоаксубаевского поселения в целом занимают территорию 218,1 га.

Официальная информация по категориям земель Новоаксубаевского сельского поселения отсутствует.

### 2.2.2. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Новоаксубаевского сельского поселения на начало 2011 г., численность населения составила 1262 человека.

Демографическая структура Новоаксубаевского сельского поселения по данным похозяйственного учета в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1 (данные по хозяйственному учету не скорректированы согласно статистическим данным).

Таблица 1

Демографическая структура Новоаксубаевского сельского поселения

на начало 2011 года

| Показатели | Новое Аксубаево | Азат | Кисы | Малое Аксубаево | Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 376 | 109 | 487 | 76 | 214 |
| Моложе трудоспособного возраста | 64 | 14 | 100 | 13 | 30 |
| До 1 года | 7 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 1-6лет | 23 | 2 | 31 | 3 | 11 |
| 7-15 лет | 34 | 12 | 61 | 9 | 16 |
| Трудоспособного возраста | 235 | 71 | 313 | 46 | 54 |
| В том числе 16-17 лет | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Старше трудоспособного возраста | 44 | 24 | 74 | 17 | 2 |
| Естественный | -2 | -3 | 2 | -2 | -16 |
| Родилось | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Умерло | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| Механический | -5 | -9 | -7 | 0 | 0 |
| Прибыло | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Выбыло | 11 | 9 | 9 | 3 | 2 |

Плотность населения составляет 18,3 чел/кв.м.

По данным таблицы  и Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района Новоаксубаевское сельское поселение входит в группу с высокой оценкой демографического потенциала (4 балла из 5).

### 2.2.3.  Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение.

В настоящее время на территории Новоаксубаевского сельского поселения имеются запасы каменного угля, а также карьер.

### 2.2.4.  Производственные территории

На территории Новоаксубаевского сельского поселения действуют следующие предприятия: колбасный цех ООО «ВАМИН-Аксу», цех по производству строительных блоков, цех по обмотке электромоторов, пилорамы, цех по выделке шкур.

### 2.2.5.  Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Новоаксубаевского сельского поселения направлена на животноводство и зерновое растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, орошаемыми пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Общая площадь земель занятых под пашнями составляет 7484,4 га. Общая площадь пастбищ и сенокосов – 550,1 га (согласно картографическому материалу).

На территории Новоаксубаевского сельского поселения ведет свою сельскохозяйственную деятельность ООО АФ Вамин, на балансе которого находятся животноводческие фермы, зернотоки, машинно-тракторная механизация.

### 2.2.6.  Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

На данный момент официальные данные по землям лесного фонда Новоаксубаевского поселения отсутствуют.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

### 2.2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011 объем жилищного фонда Новоаксубаевского сельского поселения составил 18,33 тыс.кв.м общей жилой площади.

В настоящее время жилой фонд Новоаксубаевского сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками. Таблица 2.

Таблица 2

Характеристика существующего жилого фонда Новоаксубаевского сельского поселения (на начало 2011 года)

| Показатели | Единица измерения | Новое Аксубаево | Азат | Кисы | Малое Аксубаево | Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 6,25 | 1,73 | 7,65 | 1,18 | 1,52 |
| Обеспеченность кв.м/чел. | кв.м / чел | 16,7 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 14,2 |
| Население | человек | 376 | 109 | 487 | 76 | 214 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Новоаксубаевскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 15,8 кв.м. общей площади жилья на одного жителя, что значительно ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м. общей площади жилья на человека.

### 2.2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования

В Новоаксубаевском сельском поселении функционируют детские сады в с.Новое Аксубаево мощностью 20 мест с фактической посещаемостью 16 детей и в д.Кисы мощностью 12 мест с фактической посещаемостью 18 детей.

Из объектов общего образования в поселении имеются основная школа в с.Новое Аксубаево мощностью 320 мест с фактической посещаемостью 29 учеников, филиал МОУ «Новоаксубаевская основная школа» в д.Кисы мощностью 28 места с фактическим количеством посещаемых 12 человек, филиал МОУ «Новоаксубаевская основная школа» в д.Малое Аксубаево мощностью 14 мест с фактическим количеством посещаемых 4 человек, филиал МОУ «Новоаксубаевская основная школа» в п.Федоровский мощностью 14 мест с фактической посещаемостью 6 учеников.

Физическое состояние зданий школ оценивается как нормальное. Физическое состояние здания детского сада в д.Кисы оценивается как ветхое.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и  СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Система «Социальная защита»

В Новоаксубаевском сельском поселении функционирует специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в п.Федоровский с численностью 100 человек.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений в районе представлена в настоящее время Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в пгт Аксубаево, где осуществляется медицинское обслуживание населения Аксубаевского муниципального района, врачебной амбулаторией в с.Старое Ибрайкино и 50 фельдшерско-акушерскими пунктами. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Аксубаевского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 26%. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению района в пгт Аксубаево функционирует станция скорой медицинской помощи, размещенная в Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 5 специализированных автомобилей. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности.

Новоаксубаевское поселение входит в 15 минутную зону доступности обслуживания скорой медицинской помощи.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Новоаксубаевском сельском поселении функционируют ФАПы в с.Новое Аксубаево, д.Кисы, п.Федоровский мощностью 15 посещений в смену каждый. Физическое состояние здания ФАПа в с.Новое Аксубаево оценивается как ветхое, двух других ФАПов - нормальное.

Обеспеченность данными объектами составляет 202,6 % от нормативной потребности.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Новоаксубаевском сельском поселении функционируют:

- сельский дом культуры вместимостью 200 мест, библиотека мощностью 10743 экземпляра в с.Новое Аксубаево;

- сельский клуб на 100 мест, библиотека с мощностью 5471 экземпляр в д.Кисы.

Мощность клубных учреждений Новоаксубаевского сельского поселения должна соответствовать нормативу 150-200 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность населения культурно-досуговыми объектами составляет 163,4% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативами, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Обеспеченность населения библиотеками составляет 165,6% от нормативной потребности.

Физическое состояние зданий культурно-досуговых учреждений оценивается как нормальное.

Культовые объекты

В Новоаксубаевском сельском поселении культовые объекты отсутствуют.

Спортивные учреждения

В Новоаксубаевском сельском поселении имеется спортивный зал начальной школы-детского сада в с.Новое Аксубаево мощностью 288 кв.м. Физической состояние спортзала оценивается как нормальное.

Плоскостные сооружения

В Новоаксубаевском сельском поселении плоскостные сооружения состоят из баскетбольной и волейбольной площадок начальной школы-детского сада в с.Новое Аксубаево площадью 288 и 162 кв.м.

Плавательные бассейны

В Новоаксубаевском сельском поселении, как и в других поселениях Аксубаевского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Новоаксубаевского сельского поселения составляет 72 кв.м, которые расположены в населенных пунктах Новое Аксубаево, Азат, Кисы, Федоровский.

Торговые площади магазинов всего сельского поселения соответствуют 20% нормативной обеспеченности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Новоаксубаевском сельском поселении имеется одно отделение почтовой связи ОПС Новое Узеево, обслуживающее населенные пункты поселения.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день в Новоаксубаевском сельском поселении нет предприятий бытового обслуживания.

В сельском поселении имеется 5 действующих кладбища общей площадью 4,0 га (см.табл. 3).

Таблица 3

| Местоположение | Площадь, га | Религиозная принадлежность | Заполненность, % | Состояние | Незаполненные территории, га | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоаксубаевское | 3 |  |  |  | 1,1625 | 396 |
| с. Новое Аксубаево | 0,95 | языческое | 60 | действующее | 0,38 | 436 |
| д. Азат | 0,55 | мусульманское | 40 | действующее | 0,33 | 1196 |
| д. Кисы | 0,85 | православное | 85 | действующее | 0,1275 | 112 |
| д. Малое Аксубаево | 0,45 | языческое | 50 | действующее | 0,225 | 1320 |
| п. Федоровский | 0,2 | языческое | 50 | действующее | 0,1 | 209 |

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения в целом значительно превышает нормативную потребность.

Полиция

В с.Новое Аксубаево имеется встроенный участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский, который кроме Новоаксубаевского сельского поселения обслуживает Карасинское и Кривоозерское сельские поселения. 1 участковый в сельской местности приходится на 3-3,5 тыс.человек. Таким образом, норма системы правопорядка удовлетворена в полной мере. Состояние здания УПП оценивается как нормальное.

## 2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Аксубаевском районе не имеет четко сложившейся структуры и организации. Туристско-рекреационное освоение территории Аксубаевского района в наибольшей степени осуществляется для удовлетворения потребностей в отдыхе местного населения. В этих целях на территории района формируются зоны отдыха на базе родников, имеющих историческую, религиозную и досуговую значимость.

На территории Новоаксубаевского сельского поселения имеются 4 места для проведения Сабантуя, расположены благоустроенные родники.

2.4. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

Транспортно-коммуникационная инфраструктура поселения муниципального района состоит из автомобильного транспорта.

Транспортно-коммуникационный каркас Новоаксубаевского сельского поселения представлен автомобильными дорогами районного и местного значений, которые составляют планировочные оси.

Планировочное начертание дорожной сети и система расселения сложились исторически с учетом природно-географических, геополитических, социально-экономических и других факторов.

Главными планировочными осями транспортно-коммуникационного каркаса являются:

  - автомобильная дорога районного значения Аксубаево-Федоровка;

  - автомобильные дороги местного значения, отходящие от автомобильной дороги «Аксубаево-Федоровка» к населенным пунктам Новое Аксубаево, Кисы, Малое Аксубаево, Федоровский, Новая Баланда.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Аксубаевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Новоаксубаевского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 1007 человек, на расчетный срок (2035г.) – 833 человек. Во всех населенных пунктах предполагается снижение численности населения.

Таблица 4

Прогноз численности населения Новоаксубаевского сельского поселения, человек

| Наименование территории | 2011 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоаксубаевское | 1262 | 1007 | 833 |
| Новое Аксубаево | 376 | 301 | 209 |
| Азат | 109 | 84 | 63 |
| Кисы | 487 | 391 | 352 |
| Малое Аксубаево | 76 | 67 | 57 |
| Федоровский | 214 | 164 | 152 |

Таблица 5

Предполагаемая численность детей и подростков, человек

| Наименование территории | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | До 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет | До 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет |
| Новоаксубаевское | 22 | 129 | 146 | 29 | 10 | 98 | 148 | 28 |
| Новое Аксубаево | 7 | 39 | 51 | 8 | 3 | 33 | 46 | 9 |
| Азат | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 |
| Кисы | 10 | 57 | 63 | 13 | 4 | 43 | 65 | 12 |
| Малое Аксубаево | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| Федоровский | 2 | 12 | 23 | 4 | 1 | 13 | 15 | 3 |

## 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Новоаксубаевского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития  Республики Татарстан, Аксубаевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

### 3.2.1.  Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального района, генеральным планом Новоаксубаевского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предлагается.

### 3.2.2.  Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Новоаксубаевского сельского поселения. Для дальнейшего развития сельского хозяйства и достижения проектных показателей производства продукции необходимо своевременное проведение мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Мероприятиями Генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального района, предусматривается проведение реконструкции существующей животноводческой фермы в с.Новое Аксубаево.

Территории недействующих на сегодняшний день ферм, мероприятиями генерального плана, предусматриваются для организации перспективных площадок для размещения объектов агропромышленного комплекса.

Таблица 6

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Новоаксубаевском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ региональНОГО значения |
| 1 | Новоаксубаевское Новое Аксубаево | ООО АФ Вамин Аксу Ферма КРС | Реконструкция | голов | 620 | 0 | + |  | СТП Аксубаевского района, генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения |
| 2 | Новоаксубаевское Кисы | ООО Вамин-Аксу Зерноток | Создание условий для развития с/х производства | объект |  |  | + |  | СТП Аксубаевского района, генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения |
| 3 | Новоаксубаевское Азат | Площадка перспективного развития АПК | Создание условий для развития с/х производства | га |  | 6,3 | + |  | СТП Аксубаевского района, генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения |
| 4 | Новоаксубаевсоке Новое Аксубаево | Площадка перспективного развития АПК | Создание условий для развития с/х производства | га |  | 2,2 | + |  | СТП Аксубаевского района, генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения |
| 5 | Новоаксубаевсоке Новое Аксубаево | Площадка перспективного развития АПК | Создание условий для развития с/х производства | га |  | 1,7 | + |  | СТП Аксубаевского района, генеральный план Новоаксубаевского сельского поселения |

### 3.2.3. Развитие лесного и лесопромышленного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства.

В прошедшие годы лесовосстановительные работы проводились лесничествами двумя способами: искусственным (созданием лесных культур

посадкой) и содействием естественному возобновлению леса (создание условий, обеспечивающих быстрое воспроизводство вырубленных площадей ценными древесными породами, прежде всего елью и сосной). В перспективе основным способом создания культур должна стать посадка леса, которая обеспечивает лучшую приживаемость и большую энергию роста, что в свою очередь приводит к более быстрому смыканию и лучшей биологической устойчивости культур.

Особое внимание следует уделять сохранению хвойного подроста на лесосеках, так как данное лесохозяйственное мероприятие позволяет предупреждать нежелательную смену пород, экономить значительные средства на лесовосстановление и использовать молодой подрост как надёжную основу будущих лесов. Данная мера способствует сокращению сроков выращивания технически спелой древесины на 20-30 лет и является реальным резервом повышения продуктивности лесов. Для повышения пожарной устойчивости чистых хвойных культур необходимо вводить в состав насаждений березу и другие лиственные породы отдельными рядами или полосами.

Объем работ по лесовосстановлению определен в каждом лесничестве с учетом имеющихся не покрытых лесной растительностью земель, ожидаемой площади сплошных рубок и хода естественного возобновления леса на вырубках и гарях. При этом на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью землях планируется восстановление лесов, а на землях, на которых ранее не произрастали леса – лесоразведение.

В целях минимизации затрат на восстановление необходимо руководствоваться принципом максимального использования потенциала естественного возобновления леса, при условии выбора оптимальных для этих целей способов рубок и лесовосстановления.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства должен производиться в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

По данным схемы территориального планирования, Генеральным планом Новоаксубаевского сельского поселения предлагается развитие жилищного строительства на новых территориях площадью 3,9 га.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана предполагается выделить 3,9 га новых территорий, так как внутри границ населенных пунктов недостаточно территории под строительство жилья в 4,14 тыс.кв.м.

К 2020 году общий объем жилого фонда сельского поселения составит 22,47 тыс.кв.м общей площади жилья.

Жилищное строительство на расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.)

На расчетный срок реализации генерального плана (период 2021-2035 гг.) новые территории для строительства жилья не предусматриваются.

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения составит также 22,47 тыс.кв.м общей площади жилья. Обеспеченность жильем к 2035 году составит 28,3 кв.м/чел.

Таблица 7

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Новоаксубаевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | Новоаксубаевское | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га |  | 3,9 | 3,9 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР, Генеральный план Новоаксубаевского СП |
| 2 | Новое Аксубаево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР, Генеральный план Новоаксубаевского СП |
| 3 | Азат | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР, Генеральный план Новоаксубаевского СП |
| 4 | Кисы | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га |  | 3,4 | 3,4 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР, Генеральный план Новоаксубаевского СП |
| 5 | Малое Аксубаево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР, Генеральный план Новоаксубаевского СП |
| 6 | Федоровский | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | СТП Аксубаевского МР, Генеральный план Новоаксубаевского СП |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Новоаксубаевском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования  муниципального района.

Учреждения дошкольного образования

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования муниципального района на первую очередь реализации генерального плана  предлагаются следующие мероприятия: увеличение мощности детского сада до 30 мест в с.Новое Аксубаево за счет свободных помещений школы, строительство детского сада мощностью 10 мест в д.Азат, капитальный ремонт детского сада в д.Кисы с увеличением мощности до 35 мест, перефункционирование части помещений жилого дома под детский сад семейного типа в п.Федоровский мощностью 6 мест.

Учреждения общего образования

На первую очередь реализации генеральным планом мероприятия не предлагаются.

Учреждения системы «Социальная защита»

Долгосрочная концепция на первую очередь генерального плана предлагает строительство санитарного пропускника и хозяйственного блока.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Нормативная потребность населения поселения в амбулаторно-поликлинических учреждениях удовлетворена в полной мере. Генеральным планом предлагается капитальный ремонт ФАПа в с.Новое Аксубаево.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом мероприятия по культурно-досуговым учреждениям не предлагаются.

Спортивные учреждения

Генеральным планом мероприятия по спортивным учреждениям не предлагаются.

Плоскостные спортивные сооружения

На первую очередь реализации генерального плана предлагается строительство плоскостных сооружений в с.Новое Аксубаево площадью 268 кв.м, д.Азат площадью 164 кв.м, д.Кисы площадью 762 кв.м, п.Федоровский площадью 320 кв.м.

Бассейны

Мероприятиями схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района и генерального плана поселения не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия бытового обслуживания

На первую очередь генеральным планом поселения предусмотрено строительство предприятия бытового обслуживания в с.Новое Аксубаево. Предлагаемая мощность предприятия составит 7 рабочих мест.

Существующая и перспективная сеть автомобильных дорог обеспечит транспортную доступность населенных пунктов поселений к объектам бытового обслуживания.

Предприятия торговли

Генеральным планом сельского поселения на первую очередь реализации предлагается строительство 229 кв.м суммарной торговой площади предприятий торговли в с.Новое Аксубаево (51 кв.м), д.Азат (36 кв.м), д.Кисы (105 кв.м), п.Федоровский (37 кв.м).

Предприятия связи

Потребность населения поселения в объектах связи удовлетворена в полной мере. Генеральным планом мероприятия по предприятиям связи не предусмотрены.

Кладбища

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат требуемые прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Новоаксубаевском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Генеральным планом мероприятия по объектам охраны порядка не предлагаются.

Таблица 8

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Новоаксубаевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (МЕЖРАЙОННОГО) |
| 1 | п.Федоровский | Федоровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | строительство санитарного пропускника и хозяйственного блока | кв. м. |  | 100 | + |  | Долгосрочная концепция |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Новое Аксубаево | детский сад в составе МОУ «Новоаксубаевская начальная школа – детский сад» | увеличение мощности детского сада за счет свободных помещений школы | организационное | место | 20 | 10 | + | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 2 | д.Азат | детский сад |  | новое строительство | место |  | 10 | + | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 3 | д.Кисы | МДОУ «Кисинский детский сад «Сказка» | капитальный ремонт с увеличением мощности | реконструкция | место | 12 | 23 | + | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 4 | п.Федоровский | детский сад семейного типа | перефункционирование части помещений жилого дома под детский сад | организационное | место |  | 6 | + | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 5 | д.Кисы | кружки детского творчества | организация кружков детского творчества при школе | организационное | место |  | 10 | + | СТП Аксубаевского муниципального района |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |
| 1 | с. Новое Аксубаево | ФАП |  | капитальный ремонт | посещений в смену | 15 |  | + |  |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Новое Аксубаево | плоскостные сооружения |  | новое строительство | кв. м. |  | 268 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 2 | д.Азат | плоскостные сооружения |  | новое строительство | кв. м. |  | 164 |  |  |
| 3 | д.Кисы | плоскостные сооружения |  | новое строительство | кв. м. |  | 762 |  |  |
| 4 | п.Федоровский | плоскостные сооружения |  | новое строительство | кв. м. |  | 320 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Новое Аксубаево | предприятия бытового обслуживания |  | новое строительство | рабочие места |  | 7 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Новое Аксубаево | предприятия торговли |  | новое строительство | кв. м. торг. площади |  | 51 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 2 | д.Азат | предприятия торговли |  | новое строительство | кв. м. торг. площади |  | 36 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 3 | д.Кисы | предприятия торговли |  | новое строительство | кв. м. торг. площади |  | 105 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |
| 4 | п.Федоровский | предприятия торговли |  | новое строительство | кв. м. торг. площади |  | 37 |  | СТП Аксубаевского муниципального района |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Развитие туристско-рекреационной системы Аксубаевского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать сеть местных маршрутов с последующим включением в систему региональных и федеральных туристических маршрутов. Имеющиеся культурно-ландшафтные ресурсы Аксубаевского района предоставляют уникальную возможность развития историко-культурных, культурно-ландшафтных, водноспортивных маршрутов с возможностью их сочетания с развлекательной составляющей (автомобильные, конные, пешие маршруты). Так, все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему транспортно-экскурсионными связями местного (районного) значения, формирующими облик района и отдельных его частей, а также способствуя развитию всей необходимой инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального района предлагается организация следующих туристско-рекреационных маршрутов местного (районного) значения:

- Религиозно-этнографический маршрут местного значения «Религии и быт народов Аксубаевского района.

Необходимо также отметить перспективность туристического освоения локально размещенных привлекательных территорий, не вошедших в состав описанных выше туристско-рекреационных зон и подзон из-за относительной удаленности от основной концентрации объектов туристско-рекреационного освоения, но способных дополнить рекреационный и этнографический облик района за счет организации, оборудования и благоустройства межпоселенческих зон отдыха и пляжных территорий.

Таблица 9

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Новоаксубаевском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (РАЙОННОГО) |
| 2 | ГП «пгт Аксубаево», Беловское, Карасинское, Кривоозерское, Мюдовское, Новоаксубаевское, Новокиреметское, Саврушское, Старокиреметское, Старотатарско-Адамское, Старотимошкинское, Сунчелеевское, Урмандеевское СП | Религиозно-этнографический маршрут «Религии и быт народов Аксубаевского района» | Организация маршрута | Организационное мероприятие |  |  |  |  | СТП Аксубаевского МР |

## Развитие транспортной инфраструктуры Новоаксубаевского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» в составе Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района является развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей движения, устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транспортной дискриминации населения,  повышения мобильности и деловой активности за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной защиты и местам приложения труда.

Основными документами, определяющими развитие транспортного комплекса Аксубаевского муниципального района, являются:

  - Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р;

  - федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848;

  - Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением КМ РТ от 21 февраля 2011 г. N 134;

  - долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2011 №983.

Перспективная транспортная инфраструктура района будет формироваться из инфраструктур автомобильного и трубопроводного видов транспорта. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры подразделяются на три уровня: федеральный, региональный и местный. Соответственно, мероприятия по каждому виду транспорта бывают федерального, регионального и местного значений.

### 3.6.1 Мероприятия по развитию внешнего транспорта

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Новоаксубаевского сельского поселения» в составе Генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Основные задачи по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Аксубаевского муниципального района и Новоаксубаевского сельского поселения:

- Развитие автомобильных дорог регионального значения

Региональные дороги являются собственностью Республики Татарстан и в связи с этим основные мероприятия направлены  на их сохранение, модернизацию и развитие.

На текущий момент одной из важнейших задач в области развития дорожной сети  является обеспечение транспортными связями населенных пунктов, в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Развитие АПК» и «Развитие села до 2010 года» и др.

Реализация вышеперечисленных проектов во многом связаны с обеспечением доступности для населения сельской местности среднего и профессионального образования и медицинской помощи.

- Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

- Строительство и реконструкция искусственных сооружений

Предусматривается капитальный ремонт существующих  и строительство  новых мостовых переходов на автомобильных дорогах.

- Развитие придорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств, для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и  эксплуатации на дорогах района по назначению делятся на две группы:

1) объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться пред проектной документацией на строительство дорог;

2) объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания (КДС).

Планируемый транспортный каркас Новоаксубаевского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевкого муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Новоаксубаевского сельского поселения:

- устройство асфальтобетонного покрытия "Аксубаево - Федоровка" - Федоровский;

- строительство автомобильных дорог регионального значения "Кузайкино - Нурлат" - Курнали-Амзя и др.

### 3.6.2 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

В связи с отсутствием данных по существующему состоянию улично-дорожной сети в населенных пунктах Новоаксубаевского сельского поселения, не предоставляется возможным провести работу по анализу существующего состояния и по предложениям  развития улично–дорожной сети.

Таблица 10

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог Новоаксубаевского сельского поселения

| № п/п | Поселение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
|  |  | МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |
| 1 | Кривоозерское СП, Новоаксубаевское СП, Новокиреметское СП, Старокиязлинское СП, Старотимошкинское СП, Щербенское СП | "Кузайкино - Нурлат" - Курнали-Амзя | новое строительство | км | 38,7 |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 2 | Новоаксубаевское СП | "Аксубаево - Федоровка" - Федоровский | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 5,505 |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 3 | Новоаксубаевское СП | "Аксубаево - Федоровка" - Малое Аксубаево | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) | км | 1 |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |
| 4 | Новоаксубаевское СП, Староузеевское СП | "Аксубаево - Федоровка" - Новая Баланда-Новое Мокшино | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 7,2 |  | + |  | СТП Аксубаевского МР |

## 3.7. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Новоаксубаевского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Новоаксубаевского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района.

Генеральным планом Аксубаевского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы п. Федоровский, д. Кисы.

В границы населенных предлагается включение участков общей площадью 3,9 га  находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 11

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Новоаксубаевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | Новоаксубаевское СП | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 3,9 | + |  | СТП Аксубаевского МР ГП Новоаксубаевского СП |
| 2 | с. Новое Аксубаево | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 0,0 | + |  | СТП Аксубаевского МР ГП Новоаксубаевского СП |
| 3 | д. Азат | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 0,1 | + |  | СТП Аксубаевского МР ГП Новоаксубаевского СП |
| 4 | д. Кисы | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 3,4 | + |  | СТП Аксубаевского МР ГП Новоаксубаевского СП |
| 5 | д. Малое Аксубаево | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 0,1 | + |  | СТП Аксубаевского МР ГП Новоаксубаевского СП |
| 6 | п. Федоровский | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га |  | 0,3 | + |  | СТП Аксубаевского МР ГП Новоаксубаевского СП |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели генерального плана Новоаксубаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1.1 | Общая площадь территории Новоаксубаевского сельского поселения | га | 6169,3 | 6169,3 | 6169,3 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 218,1 | 223,05 | 223,05 |
| 1 | с. Новое Аксубаево | га | 79,3 | 80,35 | 80,35 |
| 2 | д. Азат | га | 18,3 | 18,4 | 18,4 |
| 3 | д. Кисы | га | 87,1 | 90,5 | 90,5 |
| 4 | д. Малое Аксубаево | га | 17,8 | 17,9 | 17,9 |
| 5 | п. Федоровский | га | 15,6 | 15,9 | 15,9 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 1542 | 1358 | 1072 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 18,33 | 22,47 | 19,44 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м |  | 4,14 | 0,0 |
| 1 | Новое Аксубаево | тыс.кв.м |  | 1,09 | 0,0 |
| 2 | Азат | тыс.кв.м |  | 0,32 | 0,0 |
| 3 | Кисы | тыс.кв.м |  | 1,89 | 0,0 |
| 4 | Малое Аксубаево | тыс.кв.м |  | 0,48 | 0,0 |
| 5 | Федоровский | тыс.кв.м |  | 0,36 | 0,0 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 16,49 | 24,4 | 28,3 |

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.