Содержание

Содержание	1

1.	Природные условия и ресурсы	2

1.1.	Рельеф и геоморфология	2

1.2.	Геологическое строение	2

1.3.	Тектоника и сейсмичность	2

1.4.	Полезные ископаемые	3

1.5.	Гидрогеологическая оценка территории	4

1.6.	Поверхностные воды	6

1.7.	Оценка климатических условий	7

1.8.	Опасные природные процессы и инженерно-геологическая оценка территории	9

1.9.	Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	12

2.	Современное состояние окружающей среды	15

2.1.	Оценка состояния атмосферного воздуха	15

2.2.	Оценка состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения	17

2.3.	Земельные ресурсы и почвы	18

2.4.	Отходы производства и потребления	19

2.5.	Особо охраняемые природные территории	22

2.6.	Состояние озелененных территорий	22

2.7.	Физические факторы воздействия	23

2.8.	Медико-демографические показатели здоровья населения	24

2.9.	Комплексная оценка территории	25

3.	Зоны с особыми условиями использования территории	26

3.1.	Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	26

3.2.	Водоохранные зоны	29

3.3.	Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения	30

3.4.	Особо охраняемые природные территории	31

3.5.	Леса	32

3.6.	Зоны природных ограничений	32

4.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	34

4.1.	Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	34

4.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	36

4.3.	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	37

4.4.	Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	39

4.5.	Мероприятия по развитию системы обращения отходами	40

4.6.	Мероприятия по защите от физических факторов	41

4.7.	Формирование системы природно-экологического каркаса	42

4.8.	Мероприятия по охране животного мира	42

4.9.	Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	42

4.10.	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	43

4.11.	Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	43

Список использованной литературы	45

Приложение 1	47

Природные условия и ресурсы

Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Карасинского сельского поселения расположена в долине рр. Большая и Малая Сульча, которые протекают по восточной части рассматриваемой территории. Рельеф поселения представляет собой сравнительно спокойную, невысокую поверхность, расчлененную долинами малых рек (Географическая характеристика…, 1972).

Наибольшие высоты, характерные для территории Карасинского сельского поселения, приурочены к северо-западной части рассматриваемой территории, где высоты достигают 150 м. Минимальные отметки высот составляют 77,4 и  приурочены к урезу воды р. Большая Сульча

Значения среднего уклона поверхности изменяются в пределах от 0,1о до 0,5о, общее направление уклона - с запада на восток р. Большая Сульча.

Для территории сельского поселения характерны эрозионные формы рельефа, которые, в основном, приурочены к речным долинам и связанные с деятельностью водотоков и перепадом высот. Эрозионные формы, осложняющие рельеф, представлены балками и оврагами.

Геологическое строение

По материалам ОАО «КамТИСИЗ» в геологическом строении территории сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Пермская система на рассматриваемой территории представлена верхне-пермским (татарским) и нижнепермским отделами. Верхнепермские отложения представлены северодвинским ярусом, распространенным в северо-западной части поселения. Нижнепермские отложения распространены повсеместно и представлены ассельским, сакмарским, артинским, кунгурским и уфимским ярусами.

Неогеновые отложения представлены верхним отделом – плиоценом. Они выполняют древнюю эрозионную сеть, в общих чертах совпадающую с современной, и лишь на низких водоразделах имеют относительно широкое, площадное распространение.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Они представлены всеми подразделениями, различными генетическими типами континентального внеледникового ряда. В их строении сочетаются образования семиаридной, умеренно-гумидной и перигляциальной осадочной формации. Наибольшим  возрастным диапазоном, максимальными мощностями и весьма широким распространением пользуются аллювиальные отложения, меньшими мощностями, но также широким развитием характеризуются склоновые (делювиально-солифлюкционные) и покровные (эолово-делювиальные) образования. Локально встречаются эоловые, болотные и техногенные отложения незначительной мощности.

Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка - Мелекесская впадина, осложненная рядом более мелких структур.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических ме-роприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную (карта А), 5%-ную (карта В), 1%-ную (карта С) вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Карасинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной зоне сейсмичности (карта С) при возведении объектов повышенной ответственности.

Полезные ископаемые

На территории Карасинского сельского поселения имеются как нерудные полезные ископаемые, так горючие – нефть, торф, уголь.

На территории поселения расположено месторождение торфа «Татарская Караса», которое относится к зазоленным и в настоящее время не разрабатывается.

Строительное сырье представлено Кривоозерским месторождением кирпично-черепичного сырья. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Кривоозерское месторождение относится к нераспределенному фонду недр, не эксплуатируется и в ближайшее время не намечено к освоению.

Восточную часть территорию Карасинского сельского поселения пересекают границы Сунчелеевской залежи угольного типа, относящейся к Мелекесскому угольному району.

Прогнозно-ресурсный потенциал Сунчелеевской залежи угля

| Проявления залежи | Интервал глубин оценки, м | Прогнозные ресурсы, млн.т |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по категориям |
|  |  |  | Р1 | Р2 |
| Мелекесский угленосный район |
| Сунчелеевская | 1207-1328 | 73,2 | - | 73,2 |

Промышленная угленосность на территории поселения, как и в пределах Аксубаевского муниципального района, приурочена к визейским отложениям. По своему качеству визейские угли занимают промежуточное положение между одновозрастными углями Подмосковного и Кизеловского бассейнов. Их разработка традиционными способами нерентабельна в силу значительной глубины залегания (1194-1328 м) и сложных горногеологических условий. Единственным путем их освоения в ближайшей перспективе видится метод подземной газификации.

В сельском поселения широко распространены месторождения битумов – это «Трудолюбовское», «Эреминское», относящиеся к предварительно разведанным месторождениям. Скопления битумсодержащих пород, выходящих в большинстве случаев на дневную поверхность, привлекают внимание геологов как источник получения строительных материалов и битума (гудрона) и как индикатор возможной нефтеносности нижележащих осадочных толщ. Битумсодержащие породы являются ценным минерально-строительным сырьем, пригодным для получения обогащенных природным вяжущим дорожно-строительных материалов.

Территория поселения расположена в границах Трудолюбовского лицензионного участка нефтедобычи №1 (ЗАО «Селенгушнефть») и Степноозерской разведочной зоны, в границах которой на территории поселения выделены Демкинский (ЗАО «Татех») и Сунчелеевский (Северный участок) (ООО «ТНГК-Развитие») лицензионные участки нефтедобычи. Кроме того, на территории Карасинского сельского поселения имеются нефтяные месторождения: «Садыковское», «Северо-Октябрьское». Разработку данных месторождений ведет ЗАО «Селенгушнефть».

Гидрогеологическая оценка территории

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного кадастра территория Карасинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

С учетом особенностей геологического строения верхней части разреза, где формируются, в основном, ресурсы пресных подземных вод, пригодные для питьевого водоснабжения, выделены следующие водоносные горизонты и комплексы:

водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-аллювиальный горизонт (аQI-IV);

водоносный (локально-слабоводоносный)  плиоценовый комплекс (N2);

слабоводоносный локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur);

Водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV)

Водоносный локально-слабоводоносный горизонт объединяет аллювиальные отложения пойм, первой и второй надпойменных террас реки Большая Сульча.

На всей площади распространения водоносный горизонт залегает первым от поверхности и перекрыт делювиальными суглинками. Подошва горизонта граничит с верхнепермскими и неогеновыми отложениями, которые представлены терригенными и карбонатными породами. Мощность горизонта весьма не выдержана и меняется от 9 до 25 м.

Водовмещающими породами горизонта являются разнозернистые кварцевые пески русловой фации с включениями гравия и гальки. В разрезе также присутствуют глины, суглинки, супеси пойменной и старичной фаций, прилегающих в верхней его части. В тыловых частях аллювиальных террас долины глинистых пород в разрезе существенно возрастает.

Основное питание горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а также – подземных вод, разгружающихся их простилающих трещинных коллекторов. Область питания горизонта совпадает с областью его распространения. Разгрузка подземных вод горизонта осуществляется в местные водотоки.

Глубина залегания уровня изменяется от 1,8 до 5 м и зависит от характера современного рельефа.

Неоднородность химического состава подземных вод, локализованных в отложениях аллювиального водоносного горизонта, указывает на тесную взаимосвязь горизонта с подземными водами подстилающих отложений. По химическому составу воды аллювиального горизонта преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,5 г/л, а на участках разгрузки подземных вод нижезалегающих комплексов они меняются на сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, смешанные по катионам с минерализацией от 0,6 до 1,2 г/л. В пределах населенных пунктов Аксубаевского муниципального района из-за отсутствия надежного водоупора воды подвержены загрязнению.

Горизонт широко используется населением и имеет большое практическое значение для индивидуального водоснабжения. Для централизованного водоснабжения не пригоден в силу своей слабой защищенности.

Водоносный (локально-слабоводоносный)  плиоценовый комплекс (N2)

Приурочен к эрозионному палеоврезу рек Большая и Малая Сульча и их палеопритоков. В разрезе – это сложно-слоистая система, представляющая собой чередование относительно водопроницаемых и относительно водоупорных пород. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с примесью гравия и галечника. Мощность водовмещающих пород составляет 10-30 м, значительно уменьшаясь к склонам палеодолин, где прослои песка залегают среди глин и алевролитов.

Поток подземных вод плиоценового водоносного комплекса направлен от водоразделов к долинам рек.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а так же за счет подземных вод трещинных коллекторов, дренирующих водоносный комплекс.

Комплекс представляет собой безнапорно-напорную толщу, с разделяющими их водоупорными прослоями глин и алевролитов. Напор над кровлей комплекса либо отсутствует, либо изменяется от 1,0 до 9,3 м.

Залегая на большей части территории своего распространения первым от поверхности, плиоценовый водоносный комплекс получает преимущественно инфильтрационное питание. Разгрузка комплекса осуществляется в долинах рек малодебитными родниками и мочажинами и в нижележащие отложения.

Неоднородный литологический состав, расчлененность рельефа речной и овражной сетью обусловили напорно-безнапорный характер подземных вод. Питание происходит путем инфильтрации атмосферных осадков. На востоке территории в пределах палеопритоков разгрузка происходит в современную речную сеть родниками и субаквально.

Слабоводоносный локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur)

Распространен повсеместно, за исключением участков глубоких палеоврезов. Комплекс выходит на поверхность в восточной части поселения и представлен красноцветной песчанистой толщей с прослоями мергелей и небольшими пропластками известняков. Для комплекса характерна довольно значительная загипсованность, самостоятельные пласты гипса редки, но часто встречаются гнезда и прожилки. Водовмещающими породами являются песчаники и известняки. Мощность водовмещающих пород изменяется от 3,5 до 19,3 м. Кровля водоносного горизонта залегает на абс. отм. 136-148 м. Статические уровни располагаются на глубинах 4-37 м, снижаясь от водоразделов к дренам. Воды комплекса напорные, величины напора достигают 40 м.

Питание осуществляется за счет притоков из ниже- и вышележащих водоносных горизонтов, а на участках выхода комплекса на поверхность - за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную речную сеть.

Водообильность комплекса незначительна, удельные дебиты составляют 0,06 – 0,65 л/с. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,28 до 2,47 м /сут. По химическому составу подземные воды комплекса пресные с минерализацией 0,4 – 0,5 мг/л, гидрокарбонатные магниевые, жесткость 7-8,1 мг-экв./л. В зоне распространения гипсов вскрыты слабоминерализованные сульфатные кальциевые, очень жесткие (до 35,9 ммоль/л) воды с минерализацией 1,3-2,9 мг/л.

На участках развития пресных вод воды комплекса перспективны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поверхностные воды

Поверхностные воды Карасинского сельского поселения Аксубаевского му-ниципального района представлены реками Большая и Малая Сульча, ее притоками (в т.ч. Карасинка, Ури), озерами, прудами и болотами.

Река Большая Сульча является правым притоком р.Большой Черемшан. Общая длина реки - 117,2 км, площадь бассейна - 1900 км².

Река маловодна, зарегулирована, питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 90 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой продолжительной меженью. Распределение стока внутри года неравномерное. Годовой слой стока в бассейне достигает 97-125 мм, 89 мм из которых приходятся на весеннее половодье. Модули подземного питания от 0,11 до 1,0 л/сек*км². Межень устойчивая, низкая (0,53 м³/сек в устье и 0,049 м³/сек в истоках). В связи с тем, что территория бассейна сложена коренными тяжелыми суглинками делювия, имеющих малую водопроницаемость, запасы подземных вод пополняются слабо, поэтому модули подземного питания невелики (от 0,11 до 1,0 л/сек*км2). Для зимнего периода характерен продолжительный (150 дней) устойчивый ледостав (толщина льда до 76 см).

Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, жёсткость колеблется от 6,0-12,0 мг-экв/л весной до 20,0-40,0 мг-экв/л в межень. Минерализация изменяется от 100-300 мг/л весной, до 500-700 мг/л в межень, с количеством взвешенных веществ в течение года 25-50 и более мг/л (Государственный реестр ООПТ, 2007).

Малая Сульча – правобережный приток реки Большая Сульча, её устье находится в 44 километрах от устья реки Большая Сульча. Общая протяженность реки Малая Сульча - 67 км. Скорость течения воды в реке - 2 м/с.

Река протекает по сравнительно спокойной равнинной территории, слаборасчлененной  сетью оврагов и балок, наличие которых не нарушает общей равнинности территории, и покрыта лесной растительностью на 21%. Узкое, неглубокое, извилистое, неразветвленное русло прорезает асимметричную, слабовыраженную, с пологими склонами долину. Речная сеть, густота которой 0,33 км/км2, включает 18 основных притоков. Площадь водосбора реки 0,8 тыс. км2.

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 95%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой продоолжительной меженью. Постоянных наблюдений за режимом не ведется.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 95 мм, 90 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 35 дней. Межень устойчивая, низкая (0,14 м3/сек). Модули подземного питания 0,25-1,0 л/сек км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (150 дней) устойчивый ледостав.

Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, жесткая (6,0-12,0 мг-экв/л) весной и очень жесткая (20,0-40,0 мг-экв/л) в межень, малой минерализации (100-200 мг/л) в половодье и повышенной (500-700 мг/л) в межень.

Кроме того, по территории сельского поселения протекают рр. Ури, Карасинка и водотоки без названия. Для них характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки, протекающие в поселении, относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. В сельском поселении озера распространены незначительно и приурочены к поймам рр. Большая и Малая Сульча.

Болота выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории Карасинского сельского поселения болота распространены отдельными участками и приурочены к пойме рр. Большая и Малая Сульча.

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в хозяйствах сооружены пруды.

Оценка климатических условий

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям Карасинское сельское поселение расположено в климатическом подрайоне IB. Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 1.7.1):

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 19,5оС. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 25,9оС. Самые холодные месяца – январь и февраль со среднемесячной температурой -11,8оС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна –17,4оС. Годовая суммарная радиация может достигать 3848-3922 мДж/м2.

В таблице 1.7.2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26,0 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

В период активной вегетации, с мая по сентябрь, выпадает до 374 мм осадков, причем в первую половину вегетационного периода, с мая по июнь, осадки составляют 112,8 мм. Следует отметить, что в бассейне р. Большая Сульча выпадает наименьшее по Аксубаевскому муниципальному району количество осадков – 320 мм.

Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады ноября и держится до конца марта. Заканчивается снеготаяние в апреле. Максимальная высота снежного покрова колеблется от 34 до 36 см. Запасы воды в снежном покрове достигают 24 мм (Ландшафты РТ…, 2007).

В таблице 1.7.3 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

В годовом цикле преобладают южные и юго-западные ветры (таблица 1.7.4, рисунок 1.7.1).

Рисунок 1.7.1. Роза ветров по повторяемости направлений ветра в %

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11%.

Территория Карасинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Одними из неблагоприятных природных явлений, способных привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха, являются туманы. Общее число дней в году с туманами достигает 30 (таблица 1.7.5).

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы как низкий, следующие:

повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 46;

мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,32;

повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 22;

продолжительность туманов, часы – 96.

Опасные природные процессы и инженерно-геологическая оценка территории

Распространение специфических грунтов

Производство инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов должно учитывать районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органоминеральные, органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

На территории сельского поселения, как и на территории всего района, наибольшим распространением пользуются органоминеральные грунты.

К органоминеральным и органическим грунтам следует относить илы, сапропели, торфы и заторфованные грунты (ГОСТ 25100-95).

Основные проявления торфа связаны с биогенными (болотными) отложениями поймы и надпойменных террас рек Большая и Малая Сульча и их притоков. Проявления относятся, преимущественно, к низинному типу и представлены линзо– и пластообразными телами различной протяженности (до сотен метров) и небольшой мощности (в основном, 1–3 м).

При инженерно-геологических изысканиях для строительства в районах развития органоминеральных и органических грунтов следует отдавать предпочтение полевым методам исследования грунтов в массиве (геофизические, зондирование), учитывая специфические свойства органоминеральных и органических грунтов, особые условия их залегания и трудности отбора образцов без нарушения природного сложения. Необходимо особое внимание уделять исследованиям содержания в грунтах органических веществ, определению профиля минерального дна и свойств слагающих его грунтов.

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Из современных физико-геологических процессов в Карасинском сельском поселении следует отметить карстово-суффозионные, эрозионные процессы, подтопление.

Карстово-суффозионные процессы интенсивно развиваются на участках, где достаточно близко к поверхности подходят легкорастворимые карбонатные породы перми, расположенные в зоне неотектонической активности.

Подавляющее большинство поверхностных проявлений относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого представлены провалами, проседаниями и просасываниями рыхлого покрова над подземными полостями путем постепенного перемещения пустоты к дневной поверхности.

На территории поселения карстовые воронки встречаются незначительно вблизи рр. Ури, Карасинка.

Широкое развитие неогеновых и четвертичных отложений, слабое развитие сети поверхностного стока на аллювиальных террасах, сезонные колебания и положение уровня подземных вод выше горизонтов карстующихся пород,  гидравлическая связь подземных вод с русловыми и карстовыми водами – все это в целом благоприятствует процессам суффозии, образованию провалов, связанных с вымыванием пластического материала в пустоты. Границы зоны суффозии проходят вдоль юго-восточной части поселения.

Эрозионные процессы. На территории поселения к эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек. Средняя глубина эрозионного расчленения в поселении изменяется от 84 до 99 м.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. Почвенная эрозия развита слабо, что связано с небольшими высотами, довольно плоским рельефом, распространением на больших площадях рыхлых легководопоглощающих песчаных и супесчаных пород.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – на территории поселения в целом отличается слабым развитием, что связано с совокупностью природных факторов:

плоским низменным рельефом;

литологическим разрезом, представленным легко проницаемыми песчаными грунтами, фильтрующими талые, ливневые воды и существенно уменьшающими поверхностный сток.

Немаловажную роль играет климатический фактор (уменьшение количества атмосферных осадков и повышение температуры), широкое развитие черноземных почвенных разностей, обладающих максимальной противоэрозионной устойчивостью.

Процессы речной эрозии на территории сельского поселения прослеживаются на всем протяжении рр. Большая и Малая Сульча, Ури, Карасинка и развиты незначительно. Слабое развитие боковая и глубинная эрозия рек связано с малыми уклоны территории, относительно спокойным течением рек.

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

Инженерно-геологическое районирование

В практике исследований инженерно-геологических особенностей принято проводить инженерно-геологическое районирование по степени благоприятности грунтов в соответствующих баллах. При этом имеются в виду не только cейсмические условия, но и другие факторы, связанные со степенью нарушенности величины склонов, эрозии, закарстованность, просадочность и т.д. Это выполняется в соответствии со следующей шкалой благоприятности ИГУ:

- Благоприятными являются территории в интервале от 0 до 3 баллов;

- Условно благоприятные - в интервале 4-7 баллов;

- Неблагоприятные – в пределах 8-12 баллов;

- Чрезвычайно неблагоприятные - более 12 баллов.

Карасинское сельское поселение относится к территориям с неблагоприятными и условно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Условно благоприятные условия приурочены к водораздельным и приводораздельным пространствам и распространены вдоль западной границы поселения, неблагоприятные – к речным долинам и овражно-балочным системам, распространены практически повсеместно.

Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

Территория Карасинского сельского поселения расположена в пределах Шешма-Сульчинского ландшафтного района типичной и южной лесостепной подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны.

Шешма-Сульчинский ландшафтный район характеризуется Приволжскими липово-дубовыми и Закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на черноземах выщелоченных, темно-серых лесных почвах и черноземах оподзоленных.

В таблице 1.9.1 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Количественные показатели Шешма-Сульчинского ландшафтного района

| Характеристики ландшафтных районов | Шешма-Сульчинский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Средняя абсолютная высота (м) | 128 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2235 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 35 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,3 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3795 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 588 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,078 |
| Заселенность (км2) | 66 |
| Средний уклон (мин) | 54 |
| Содержание гумуса | 7,1 |

Территории сельского поселения приурочена к долинным (пойма и низкие террасы рек) и склоновым (нижние и средние части склонов) типам ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территорию населенных пунктов сельского поселения;

сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвы

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория рассматриваемого сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого, суглинистого, выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны и является районом развития черноземов и серых лесных почв.

На территории сельского поселения получили развитие черноземные и серые лесные типы почв.

Черноземы на территории поселения получили свое распространение в восточной, центральной и южной частях поселения и представлены оподзоленными и выщелоченными подтипами. Характерной особенностью профиля черноземных почв является наличие мощного темноокрашенного гумусового, или гумусово-аккумулятивного слоя, содержащего большое количество гумуса. Они сформировались на глинистых тяжелосуглинистых материнских породах. Оподзоленные черноземы отличаются выраженной комковато-зернистой структурой в верхней части, имеют слабокислую реакцию среды. В нижней части наблюдается белесоватая присыпка кремнезема. Выщелоченные черноземы отличаются от оподзоленных более темной окраской и большей мощностью гумусового горизонта с более прочной зернистой структурой. Выщелоченные черноземы располагаются на низких ступенях равнин и по пониженным участкам слабопологих склонов речных долин.

Серые лесные почвы распространены в западной и северной частях сельского поселения и представлены темно-серым подтипом. Они сформировались на делювиальных суглинках и глинах. При распашке почвы имеют серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса составляет 3-5%. Содержат значительные количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора.

Растительность

По геоботаническому районированию территории Республики Татарстан Карасинское сельское поселение относится к Черемшанскому низменно-равнинному району семигумидных Приволжско-заволжских липово-дубовых и дубовых неморальнотравяных и пойменных заболоченных лесов (Ландшафты Республики Татарстан, 2007).

Растительность сельского поселения, как и всего Аксубаевского муниципального района представлена преимущественно степными, а также, в меньшей степени, лесными видами растительности.

Растительный покров сельского поселения представлен лесными, луговыми, болотными сообществами.

Лесные массивы сохранились лишь отдельными участками, приуроченными к пойменным частям рек сельского поселения и к средним частям склонов. Среди пород, образующих взрослые лесонасаждения, преобладают береза, дуб, осина, липа. Следует отметить, что в составе древесных пород преобладают менее ценные (осина и береза), остальные породы вследствие вырубки менее распространены.

При отсутствии выпаса под пологом таких насаждений хорошо развиваются кустарниковые и травянистые виды, обычные для широколиственного леса – лещина, сныть обыкновенная, ясменник пахучий, звездчатка ланцетовидная, др.

Луговые сообщества сохранились лишь на трудных для распашки участках - по берегам рек и склонов оврагов, где произрастает злаково-разнотравная растительность. Наиболее широко распространены пастбища по равнинам и пологим склонам долин и балок, преобладают ассоциации типчаково-мятликовые с разнотравьем, полевицево-мятликовые, мятликово-красноовсяницевые с тысячелистником и их модификации с доминированием ксерофильных видов, устойчивых

В поселении имеются агрокультурные ландшафты, представленные пашнями, огородами, садами.

Болотная растительность, произрастающая по берегам озер, ручьев и на пониженных переувлажненных участках, представлена осокой, рогозом, камышом.

Животный мир

Наличие лесных и степных участков, а также водных объектов обусловило разнообразие животного мира. Богаче других здесь представлены насекомые, птицы, земноводные и млекопитающие.

Степную фауну представляют зайцы-русаки, суслики, полевые мыши.

Из орнитофауны отмечены лесные виды: дрозды, дятлы, сороки, лесные голуби, куропатки, кукушки и другие.

Среди обитателей полей выделены насекомоядные - землеройка, барсук, крот, встречается ласка. Последняя, безусловно полезная в борьбе с мышевидными грызунами, приносит одновременно и вред, забираясь в курятники и нанося урон частному сектору поселения.

На территории лесных участков поселения возможны встречи с кабаном, лосем, волком, лисицей, зайцем-беляком, зайцем-русаком, белкой, куницей, хорем лесным, хорем степным, глухарем, тетеревом, рябчиком.

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Современное состояние окружающей среды

Оценка состояния атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Карасинское сельское поселение располагается в области низкого метеорологического потенциала загрязнения атмосферы (где его значения изменяются от 1,8 до 2,4) и, следовательно, здесь преобладают метеорологические процессы, способствующие рассеиванию выбросов предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются объекты нефтедобычи (скважины ЗАО «Селенгушнефть»), объекты АПК (ферма КРС ООО «Вамин-Аксу», зерноток ООО «Вамин-Аксу», загоны для скота), пилорама, объекты специального назначения (свалки ТБО, навозохранилища), МТМ, транспорт.

На территории сельского поселения размещены нефтяные скважины. Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются: предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает. Санитарно-защитные зоны нефтяных скважин ЗАО «Селенгушнефть» затрагивают жилую застройку д. Караса.

Ниже представлена ориентировочная численность населения, проживающего в СЗЗ объектов нефтедобычи:

Ориентировочная численность населения, проживающего в СЗЗ объектов нефтедобычи

| Наименование населенного пункта, расположенного в СЗЗ объектов нефтедобычи | Численность населения в населенном пункте на 2010 г. | Площадь населенного пункта в границах СЗЗ объектов нефтедобычи, га | Доля населенного пункта в границах СЗЗ объектов нефтедобычи, % | Ориентировочная численность населения, проживающего в СЗЗ объектов нефтедобычи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Караса | 569 | 16,4 | 10,7 | 60 |

Животноводческие фермы ООО «АФ Вамин-Аксу» расположены вблизи д. Караса. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). В санитарно-защитной зоне фермы КРС оказываются жилые территории д. Караса (ферма КРС мощностью 983 головы). Загоны для скота, расположенные на территории поселения также оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух поселения, но их санитарно-защитные зоны не затрагивают территорию населенных пунктов.

Еще одним источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами и продуктами гниения органических белковых веществ является навозохранилище открытого типа, расположенное севернее д. Караса. Данное навозохранилище размещено в нарушение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, и в его санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка вышеназванных населенных пунктов.

На территории сельского поселения расположена свалка ТБО, которая является источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалке ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. Кроме того, территорию сельского поселения пересекают санитарно защитные зоны свалок, расположенных в границах Трудолюбовского и Мюдовского сельских поселений. В санитарно-защитных зонах свалок оказываются жилые территории д. Караса.

Из промышленных объектов, оказывающее негативное воздействие на жилую застройку, стоит отметить пилораму, расположенную на территории д. Караса. Кроме того, на атмосферный воздух поселения оказывают влияние ГРС, установка по утилизации биологических отходов, но данные объекты расположены на достаточном удалении от д. Караса и не оказывают влияния на жилую застройку.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги III категории «Чистополь-Аксубаево-Нурлат» и IV категории «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Караса», проходящие по территории сельского поселения и МТМ ООО «АФ Вамин-Аксу». В санитарно-защитной зоне МТМ оказывается жилая застройка д. Караса.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В санитарном разрыве автомобильных дорог оказываются жилые территории д. Караса.

Оценка состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения

Краткая характеристика источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Водоснабжение д. Караса основано на использовании подземных вод пятью водозаборными скважинами, расположенными в непосредственной близости от водопотребителя. Также на территории сельского поселения имеются один родник (таблица 2.2.1).

Источники питьевого водоснабжения Карасинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин,шт | Производительность, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Прот-ть сетей водопровода, км | Прот-ть сетей подлежащих замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Караса | - | 1 | 36 | 1 | 2/- | 9,223 | 5,07 |

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены. Также нужно заметить, что скважина д. Караса расположена в санитарно-защитных зоне фермы, свалки ТБО и навозохранилища, что представляет угрозу качеству забираемой воды.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются нефтедобыча, объекты сельскохозяйственного производства, объекты специального назначения, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Одним из наиболее значимых источников загрязнения являются объекты нефтегазодобывающего комплекса, расположенные в бассейнах рек. Аварии на буровых установках или трубопроводах вследствие коррозии, наезда строительной техники, технологических и строительных дефектов являются наиболее типичными причинами загрязнения нефтью поверхностных вод.

Еще одним источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод является животноводческая ферма, которая не оснащена локальными очистными сооружениями.

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод могут выступать свалка ТБО, навозохранилище, склад минеральных удобрений и ядохимикатов. Свалки ТБО и навозохранилище не обеспечивают безопасного хранения отходов. В результате этого во время паводков и половодий, а также через систему подземных вод продукты разложения отходов могут попадать в поверхностные водные объекты. Несоблюдение правил хранения удобрений и ядохимикатов на специализированном складе также может угрожать состоянию поверхностных и подземных вод.

Характеризуя состояние поверхностных водных ресурсов, следует отметить экологическое состояние озер, так как в последние годы естественные процессы зарастания и заболачивания озер многократно усилены интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, прежде всего, выпасом скота и распашкой прибрежных территорий.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка д. Караса.

Земельные ресурсы и почвы

Почва – один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения.

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Чистополь-Аксубаево-Нурлат», «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Караса».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

В связи с эксплуатацией нефтяных месторождений для сельского поселения могут стать актуальными процессы загрязнения почв сырой нефтью, нефтепродуктами, засоление и осолонцевание. Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом ионов натрия и хлора. При загрязнении нефтью и нефтепромысловыми сточными водами почвы становятся токсичными и утрачивают плодородие. Рассоление их занимает продолжительное время (Зеленая книга…,1993).

Потенциальным источником загрязнения почвенного покрова может быть склад минеральных удобрений. При несоблюдении правил безопасного хранения минеральных удобрений и ядохимикатов в почву могут проникать загрязняющие вещества.

На территории сельского поселения находятся карьеры, которые на сегодняшний день не разрабатываются и в то же время не проведены рекультивационные работы. Такое состояние карьеров может способствовать нарушению земель (активизация эрозионных, обвальных процессов), загрязнению и понижению уровня подземных вод.

Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Карасинском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и др. видов отходов.

Промышленные отходы. На исследуемой территории источникам образования промышленных отходов являются пилорама, МТМ и объекты нефтедобычи. Места складирования промышленных отходов на рассматриваемой территории отсутствуют. Такие отходы, как древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины, образующиеся в сельскохозяйственных предприятиях, относятся к 4 классу опасности и утилизируются на свалке ТБО. Промышленные отходы, образующиеся на объектах нефтедобычи, утилизируются эксплуатирующими организациями согласно договорам.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются животноводческие фермы ООО «АФ Вамин Аксу» и личные подсобные хозяйства сельского поселения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от фермы, размещаются на навозохранилище вблизи д. Караса. Нужно заметить, что навозохранилище и временные места хранения навоза не обеспечивают безопасного хранения животноводческих отходов. Навозохранилище размещено без соблюдения санитарных правил (в зоне воздействия навозохранилища оказываются жилые территории д. Караса)

Бытовые отходы. На территории сельского поселения расположена свалка ТБО. Нужно заметить, что свалки ТБО не обеспечивают безопасное хранение отходов, в то же время они выступают потенциальными источниками как поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, так и воздушного бассейна. В санитарно-защитных зонах свалок оказываются жилые территории д. Караса.

В настоящее время на территории д. Караса расположено 3 контейнера для сбора мусора, расположенные на 3 контейнерных площадках. Необходимость в дополнительных контейнерах отсутствует.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Аксубаевского муниципального района на территории Карасинского сельского поселения расположены 2 биотермические ямы и сибиреязвенный скотомогильник.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В санитарно-защитных зоне биотермических ям расположены животноводческая ферма, жилая застройка, кладбище, навозохранилище. Основная часть санитарно-защитных зон занята сельскохозяйственными угодьями.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

перенос несибиреязвенных скотомогильников;

перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

нанесение на опорный план границ скотомогильников;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных ла-бораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия Аксубаевского муниципального района, а также райгосветобъединения в сельском поселении функционирует установка по утилизации животноводческих отходов (на территории ООО «Агрофирма «Вамин Аксу»). Установки предназначены для термического уничтожения (сжигания) и обезвреживания практически всех видов отходов. Данная установка позволяет эффективно решать проблему борьбы с болезнетворными бактериями и инфекциями, которые очень быстро развиваются в остатках животного происхождения. Благодаря  установкам по сжиганию отходов все биологические отходы, образующиеся на животноводческих фермах, можно безопасно и быстро утилизировать. Данный способ утилизации отходов в сравнении с биотермическими ямами экономит время и трудозатраты.

На территории Карасинского сельского поселения расположены 2 действующих кладбищ, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. Следует отметить, что кладбище, расположенное в д. Караса расположено в санитарно-защитной зоне биотермической ямы.

Особо охраняемые природные территории

Территорию сельского поселения пересекают рр. Большая и Малая Сульча, которые являются памятниками природы регионального значения.

Памятник природы регионального значения «Река Большая Сульча», расположен в Черемшанском, Аксубаевском, Нурлатском районах РТ. Исток 0,8 км восточнее с. Амирово Черемшанского муниципального района РТ, устье 5 км западнее с. Салдакаево Нурлатского муниципального района. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25, постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.

Река имеет большое хозяйственное значение, используется предприятиями сельского хозяйства, основное направление которых - земледелие. В хозяйствах имеются животноводческие фермы, летние лагеря КРС и молодняка, скотомогильники, кладбища, склады минеральных удобрений и ядохимикатов (часто в водоохранной зоне).

Памятник природы регионального значения «Река Малая Сульча» расположен в Аксубаевском и Новошешминском муниципальных районах Республики Татарстан. Исток реки находится юго-восточнее д. Сульче-Баш, устье у д. Караса. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 13.08.1987 г. № 344, постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. №644.

Река имеет большое хозяйственное значение, используется предприятиями сельского хозяйства, основное направление которых - земледелие. В хозяйствах имеются животноводческие фермы, летние лагеря КРС и молодняка, скотомогильники, кладбища, склады минеральных удобрений и ядохимикатов (часто в водоохранной зоне).

Состояние озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Карасинского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Общая площадь всех озелененных территорий в границах сельского поселения составляет 446,9 га, или 17,90% от общей площади сельского поселения (таблица 2.6.1).

Сведения о площади озелененных территорий Карасинского сельского поселения

| Зеленые насаждения | Площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 52,5 | 2,10 |
| Леса, не входящие в лесной фонд | 21,5 | 0,86 |
| Защитные лесополосы | 9,9 | 0,40 |
| Кустарники | 8,2 | 0,33 |
| Болота | 16,3 | 0,65 |
| Луга, пастбища, сенокосы | 338,5 | 13,56 |
| Итого | 446,9 | 17,90 |

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы вблизи водоемов выезжает много отдыхающих. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии растительности: территория вытаптывается, частично уничтожаются и захламляются.

В настоящее время не сформирована также и система природно-экологического каркаса поселения, которая является неразрывным элементом природно-экологического каркаса прилегающих муниципальных образований. В структуре природно-экологического каркаса Карасинского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Аксубаевского муниципального района выделяются:

буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

экологические коридоры (реки, лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов).

Физические факторы воздействия

Электромагнитное излучение

В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в Карасинского сельском поселении являются линии электропередач и линии связи.

Оценка радиационно-гигиенической обстановки

Радиационная обстановка на территории Карасинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Чулпаново путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности. Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 9 мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Акустический режим

Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Карасинского сельского поселения вносит автотранспорт. В зоне акустического воздействия автомобильных дорог «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Караса» оказываются жилые территории д. Караса, что требует проведения комплекса шумозащитных мероприятий.

Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории и др.

Хотя некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20–25 %, по другим данным она составляет 40 % (Куролап, 1999)).

Так, было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

- иммунологической реактивности;

- острых заболеваний органов дыхания аллергического характера;

- отклонений от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

- роста числа хронических заболеваний;

- увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество окружающей среды (Куролап, 1999).

Как и в целом по Аксубаевскому муниципальному району, в Карасинском сельском поселении среди всех групп населения преобладают острые инфекции верхних дыхательных путей, болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения.

Среди детского населения (0-14 лет) ведущие позиции в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни кожи и подкожной клетчатки

Среди подростков (15-17 лет) распространены болезни глаза и его придатков, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения.

Среди взрослых (18 лет и старше) ведущие позиции в структуре заболеваемости занимают болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы, болезни глаза и его придатков.

Комплексная оценка территории

Согласно схеме территориального планирования Аксубаевского муниципального района Карасинское сельское поселение характеризуется благоприятными условиями для градостроительной и сельскохозяйственной деятельности и является условно благоприятным для рекреации.

Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Карасинского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов;

охранные зоны воздушных линий электропередач;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

особо охраняемые природные территории;

земли лесного фонда;

зоны природных ограничений.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

для объектов I-го класса - 1000 м;

для объектов II-го класса - 500 м;

для объектов III-го класса - 300 м;

для объектов IV-гo класса - 100 м;

для объектов V-го класса - 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Карасинского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 3.1.1.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в Карасинского сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (2 шт. - севернее д. Караса) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
| Сибиреязвенный скотомогильник (северо-западнее д. Караса) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
| Установка по утилизации биологических отходов | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Свалка ТБО (южнее д. Караса) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Пилорама | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ГРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарный разрыв магистрального газопровода | 100 | СНиП 2.05.06-85* |
| Охранная зона магистрального газопровода | 25 | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) |
| Навозохранилище | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Ферма КРС (ООО «Вамин-Аксу») | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| МТМ (ООО «Вамин-Аксу») | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Зерноток (ООО «Вамин-Аксу») | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Склад минеральных удобрений (ООО «Вамин-Аксу») | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Нефтескважины ЗАО «Селенгушнефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Автодороги регионального значения III категории | 100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| Автодороги регионального значения IV категории | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| Кладбища поселения | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| Загоны для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарные разрывы промысловых трубопроводов | 75 | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |
| Охранная зона промысловых трубопроводов | 25 | Постановление КМ РТ от 20 августа 2007 г. №395 «Об утверждении Порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» |

Санитарные разрывы автодорог. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Карасинского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011.

Так, расстояние от бровки земляного полотна до застройки для дорог III категории «Чистополь-Аксубаево-Нурлат» принимается в 100 м, IV категории «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Караса» в 50 м. Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 3.1.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов представлен в таблице ниже.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания административного назначения, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, др. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 |

Скотомогильники. По данным Аксубаевского райгосветобъединения территории Карасинского сельского поселения расположены 2 биотермические ямы и сибиреязвенный скотомогильник. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 3.1.3).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0о, 40 м для уклона до 3о и 50 м для уклона 3о и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона рр. Большая и Малая Сульча составляет 200 м, рр. Ури, Карасинка – 100 м, остальных водных объектов – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса рр. Большая и Малая Сульча, Ури, Карасинка, озер и прудов составляет 20 м, остальных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 3.2.1.

Регламенты использования водоохранных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 |
| 3 | Береговая полоса | Предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 Земельный кодекс РФ |

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зона санитарной охраны водозаборов организуется в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ввиду отсутствия разработанных проектов зон санитарной охраны для скважин, использующихся для хозяйственно-питьевого водоснабжения Карасинского сельского поселения устанавливается первый пояс зоны санитарной охраны в размере 50 м. В дальнейшем необходимо проведение расчетов и установление границ II и III поясов, в каждом из которых будет устанавлен специальный режим и определен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (см. ниже).

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСО источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  |  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

Особо охраняемые природные территории

Территорию сельского поселения пересекают рр. Большая и Малая Сульча, которые являются памятниками природы регионального значения. Режим использования памятников природы представлен в таблице 3.4.1.

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Название | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники природы | Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
| 2 | Водоохранная зона | См. таблицу 12 | Водный кодекс РФ |

Леса

На территории Карасинского сельского поселения расположены лесные кварталы, относящиеся к защитным лесам (леса, расположенные в лесостепных зонах и противоэрозионные леса). Регламент использования земель лесного фонда представлен в таблице 3.5.1.

Регламенты использования земель лесного фонда

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| 1.1 | Ценные леса (в т.ч. противоэрозионные леса; леса, расположенные в лесостепной зоне) | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. |  |

Зоны природных ограничений

Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории Карасинского сельского поселения, являются:

подтопление;

эрозионные процессы;

органоминеральные и органические грунты;

карстово-суффозионные процессы.

Регламент использования территорий, где отмечается развитие инженерно-геологических процессов, регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений».

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны подтопления | Запрещается: нарушение гидрогеологического режима на защищаемой территории; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
| Территории, подверженные эрозионным процессам | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
|  | необходим постоянный надзор за развитием эрозионных и склоновых процессов, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. |  |
| Территории, подверженные карстово-суффозионным процессам | При проектировании и строительстве зданий должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. |  |
| Органоминеральные и органические грунты | Основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными и органическими грунтами или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их особенностей: большой сжимаемости, изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния. Следует учитывать также, что подземные воды в органоминеральных и органических грунтах, как правило, агрессивны к материалам подземных конструкций. | СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» |

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Карасинского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

организацию зон с особыми условиями использования территории;

охрану воздушного бассейна;

охрану и рациональное использование водных ресурсов;

охрану земельного фонда;

развитие системы обращения с отходами;

инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

защиту от физических факторов воздействия;

формирование природно-экологического каркаса территории;

защиту особо охраняемых природных территорий;

охрану животного мира;

обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана Карасинского сельского поселения не предполагают изменение границ лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства на территории сельского поселения следует осуществлять с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий.

Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Карасинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 4.1.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов на территории Карасинского сельского поселения

| Наименование объекта | Размер проектной СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Пилорама (д. Караса) | до границ жилой застройки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |
| Свалка ТБО (южнее д. Караса) | - | Ликвидация свалки ТБО (д. Караса) с последующей рекультивации ее территории |
| Склад минеральных удобрений (ООО «Вамин-Аксу») | - | Перефункционирование склада минеральных удобрений с последующей рекультивацией территории в целях устранения негативного воздействия на население д. Караса |
| Склад минеральных удобрений | 300 | Строительство склада минеральных удобрений с учетом организации санитарно-защитной зоны до жилой застройки |
| Навозохранилище | - | Ликвидация навозохранилища открытого типа, проведение рекультивации возможно после мероприятий по санитарно-защитной зоне скотомогильника |
| а/д «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Караса» | 50-25 | Проведение шумозащитных мероприятий для жилой застройки д.Караса, расположенной в санитарном разрыве автодороги |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Биотермическая яма | 1000 | В связи с размещением фермы КРС, зернотока, кладбища и жилой застройки д.Караса в санитарно-защитной зоне биотермической ямы предлагаются следующие варианты решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки села, сельскохозяйственных объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |
| Ферма КРС (ООО «Вамин-Аксу») МТМ (ООО «Вамин-Аксу») | 300 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне фермы КРС, МТП, жилой застройки д. Караса, предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Оптимизация производства на ферме КРС, МТП. 2. Перефункционирование фермы КРС, МТП. 3. Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне фермы КРС, МТП. |
| Нефтескважины ЗАО «Селенгушнефть» | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи жилой застройки д. Караса, предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Оптимизация производства на объектов нефтедобычи. 2. Перефункционирование объектов нефтедобычи; 3. Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории д. Караса, расположенные в санитарно-защитных зонах биотермической ямы, фермы КРС (ООО «Вамин-Аксу»), МТМ (ООО «Вамин-Аксу»), нефтескважин ЗАО «Селенгушнефть».

Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ сибиреязвенных скотомогильников или биотермических ям до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Принятие решения по переносу несибиреязвенных скотомогильников возможно Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан.

Для фермы КРС предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров ее санитарно-защитной зоны.

Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ животноводческой фермы для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку ее территории с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проекта санитарно-защитной зоны, направленного на установление фактического воздействия фермы, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом также регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Карасинского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

добровольное экологическое страхование населения;

социально-экономические и жилищные компенсации;

медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

медико-экологическая реабилитация детского населения;

наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

правильное размещение объектов нового жилищного строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

оптимизацию производства на пилораме (таблица 4.1.1);

перефункционирование склада минеральных удобрений в связи с его воздействием на жилую застройку (таблица 4.1.1);

озеленение санитарного разрыва автомобильных дорог сельского поселения пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предложены для снижения воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривают:

обеспечение герметичности и контроль за соблюдением герметичности действующего оборудования систем транспорта газа;

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

проведение мероприятий по утилизации попутного газа, добываемого ЗАО «Селенгушнефть»;

обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора нефти;

оснащение нефегазодобывающего оборудования установками УЛФ;

приведение факельных установок в соответствие с требованиями «Правил безопасной эксплуатации факельных установок»;

оптимизацию транспортной системы  и улучшение качества дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Карасинского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

благоустройство прибрежных территорий в границах населенных пунктов поселения с созданием рекреационных зон.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

оборудование системой предварительного сброса воды нефтегазодобывающих предприятий;

установление в д. Каракаса компактных очистных сооружений биологической очистки, в состав которых входят сооружения по обработке осадка сточных вод производительностью 140-400 м3/сут;

строительство канализационных сетей в д. Каракаса;

организацию поверхностного стока на территории населенных пунктов поселения;

корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения;

обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением;

доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

проектирование и строительство сетей ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

оснащение очистных сооружений канализации оборудованием для обработки осадков сточных вод;

бурение 2 водозаборных скважин для обеспечения населения водой, с учетом организации поясов санитарной охраны.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

рациональное использование, восстановление водных объектов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Карасинского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

перефункционирование склада минеральных удобрений и ядохимикатов, в связи с его воздействием на жилую застройку;

мероприятия по защите территорий от подтопления в населенных пунктах района;

организация поверхностного стока;

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

оптимизация структуры агроландшафта;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых ядохимикатов;

осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

применение биологических средств защиты растений;

проведение инвентаризации месторождений нерудных материалов на предмет уточнения объема запасов и пригодности сырья для использования;

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Карасинского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией ее территорий, кроме того, необходима ликвидация и рекультивация свалки, расположенной на территории Мюдовского сельского поселения, вблизи д. Караса;

организация вывоза твердых бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО в Сунчелеевском сельском поселении в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района;

организацию селективного сбора отходов;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом Карасинского сельского поселения предлагается ликвидация навозохранилища с рекультивацией его территории (таблица 4.1.1). Также предлагается организация вывоза животноводческих отходов сельскохозяйственных ферм на проектируемое навозохранилище закрытого типа в Сунчелеевском сельском поселении. Также необходимо дополнительное оснащение проектных животноводческих ферм установками для утилизации животноводческих отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

ввод в эксплуатацию мобильной установки для утилизации биологических отходов;

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермических ям (подробнее см раздел 2.4);

организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо выноса скотомогильников;

предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

Генеральным планом Карасинского сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища д. Караса по мере физического износа.

Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участках автомобильных дорог, проходящих через жилые территории д. Караса (таблица 4.1.1).

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Карасинского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов поселения. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесолуговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. В тоже время лесолуговые пояса будут выполнять роль озеленения общего пользования населенных пунктов.

Также Генеральном планом Карасинского сельского поселения предлагается организация озеленения специального назначения вдоль автомобильных дорог «Чистополь-Аксубаево-Нурлат», «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Караса».

В результате организации лесо-луговых поясов населенных пунктов и создания озеленения специального назначения вдоль автомобильных дорог площадь озелененных территорий сельского поселения составит 466,4 га (18,9%).

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Мероприятия по охране животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Важную роль в охране животного мира поселения (в том числе и ихтиофауны) играет соблюдение режима особо охраняемых природных территорий – памятников природы «р. Большая Сульча» и «р. Малая Сульча».

Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий в Карасинского сельском поселении необходимо:

- соблюдение режима и сохранение биоразнообразия памятников природы «р. Большая Сульча» и «р. Малая Сульча»;

- внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости.

Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов;

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 4.11.1 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Карасинском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Санитарно-защитная зона, санитарный разрыв, охранная зона (м) | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно защитные зоны и санитарные разрывы |
| Биотермическая яма (2 шт. - севернее д. Караса) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (северо-западнее д. Караса) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Установка по утилизации биологических отходов | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Пилорама | до границ жилой застройки |  | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| ГРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Санитарный разрыв магистрального газопровода | 100 | СНиП 2.05.06-85* |  |
| Навозохранилище закрытого типа | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Новое строительство, объект расположен на территории Суленчеевского сельского поселения |
| Межпоселенческий полигон ТБО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Новое строительство, объект расположен на территории Суленчеевского сельского поселения |
| Ферма КРС (ООО «Вамин-Аксу») | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| МТМ (ООО «Вамин-Аксу») | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Зерноток (ООО «Вамин-Аксу») | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Склад минеральных удобрений | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Новое строительство |
| Нефтескважины ЗАО «Селенгушнефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Автодороги регионального значения III категории | 100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Автодороги регионального значения IV категории | 25-50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Кладбища поселения | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| Загоны для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Санитарные разрывы промысловых трубопроводов | 75 | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |  |
| Охранные зоны |
| Охранная зона магистрального газопровода | 25 | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) |  |
| Охранная зона промысловых трубопроводов | 25 | Постановление КМ РТ от 20 августа 2007 г. №395 «Об утверждении Порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» |  |
| Водоохранная зона рр. Большая и Малая Сульча | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранная зона рр. Ури, Карасинка | 100 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранная зона озер и водотоков (длиной >10км) | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы рр. Большая и Малая Сульча, Ури, Карасинка, озер | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других поверхностных водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| I пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 50 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |  |

Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году: - Казань, 2011 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000)

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. №134

- Схема территориального планирования Аксубаевского муниципального района.

Список нормативной документации

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.

Приложение 1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Карасинском сельском поселении

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Перефункционирование склада минеральных удобрений с последующей рекультивацией территории в целях устранения негативного воздействия на население д. Караса | Перефункцио-нирование | + |  |  |
| Строительство склада минеральных удобрений с учетом организации санитарно-защитной зоны до жилой застройки | Новое строительство | + |  |  |
| Ликвидация свалки ТБО (д. Караса) с последующей рекультивации ее территории | Рекультивация | + |  |  |
| Ликвидация навозохранилища открытого типа, проведение рекультивации возможно после мероприятий по санитарно-защитной зоне скотомогильника | Организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация производства пилорамы (д. Караса) | Оптимизация | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг д. Караса | Новое строительство | + |  |  |
| Организация озеленения специального назначения в д.Караса | Новое строительство | + |  |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий для жилой застройки д.Караса, расположенной в санитарном разрыве автодорог | Новое строительство | + |  |  |
| Создание озеленения специального назначения в санитарном разрыве автомобильных дорог | Новое строительство | + |  |  |
| Организация зоны с особыми условиями использования территории для фермы КРС, зернотока, кладбища и жилой застройки д.Караса,, расположенной в санитарно-защитной зоне биотермической ямы | Организационное мероприятие | + |  | Варианты решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки села, сельскохозяйственных объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |
| Организация зоны с особыми условиями использования территории для жилой застройки д. Караса, расположенной в санитарно-защитной зоне фермы КРС, МТП. | Организационное мероприятие | + |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне фермы КРС, МТП, жилой застройки д. Караса, предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Оптимизация производства на ферме КРС, МТП. 2. Перефункционирование фермы КРС, МТП, пилорамы; 3. Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне фермы КРС, МТП. |
| Организация зоны с особыми условиями использования территории для жилой застройки д. Караса, расположенной в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи. | Организационное мероприятие | + |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи жилой застройки д. Караса, предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Оптимизация производства на объектов нефтедобычи. 2. Перефункционирование объектов нефтедобычи; 3. Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи |

# Footnotes

Полный перечень разрешенных и запрещенных к размещению в СЗЗ объектов и сооружений представлен в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.