Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЩЕРБЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2013

Оглавление

1. Природные условия и ресурсы	4

1.1. Рельеф и геоморфология	4

1.2. Геологическое строение	4

1.3. Тектоника и сейсмичность	5

1.4. Полезные ископаемые	5

1.5. Гидрогеологические условия	5

1.6. Поверхностные воды	6

1.7. Климатическая характеристика	7

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	9

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	10

2. Оценка состояния окружающей среды	13

2.1. Состояние атмосферного воздуха	13

2.2. Состояние водных ресурсов	14

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	16

2.4. Отходы производства и потребления	17

2.5. Физические факторы воздействия	18

2.6. Состояние зеленых насаждений	19

2.7. Особо охраняемые природные территории	20

3. Зоны с особыми условиями использования территории	21

3.1. Санитарно-защитные зоны	21

3.2. Охранные зоны линий электропередач	24

3.3. Водоохранные зоны	26

3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	27

3.5. Зоны природных ограничений	29

3.6. Месторождения полезных ископаемых	30

3.8. Лесной фонд	31

3.9. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных угодий	32

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	34

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	34

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	37

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	38

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	39

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	40

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	41

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	41

4.8. Мероприятия по защите животного мира	43

4.9. Мероприятия по защите земель лесного фонда	43

4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	43

4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	44

Список использованной литературы	45

# 1. Природные условия и ресурсы

## 1.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Щербенского сельского поселения, площадь которого составляет 2570,9 га, расположена в пределах бассейна р.Щербень, относящегося к бассейну р.Киремет.

По характеру рельефа территория поселения представляет собой сравнительно спокойную, невысокую поверхность, расчлененную р.Щербень и ее мелкими водотоками – р.Малый Щербень и притоки без названия.

Овражно-балочная сеть равномерно расчленяет территорию поселения. Местами овраги на территории поселения переходят в балки и мелкие долины, по дну которых текут ручьи, пересыхающее в теплое время года.

Высоты рельефа в пределах поселения колеблются в пределах 101,2-154,6 м.  Наиболее возвышенной частью поселения является западная часть, покрытая древесно-кустарниковой растительностью, наиболее пониженная – пойменная часть р.Щербень.

Общий уклон территории поселения направлен по направлению к р. Щербень с северо-запада на юго-восток.  Средний уклон территории составляют 49,5’, при этом минимальные уклоны наблюдаются в крайней южной части поселения (47’), а максимальные – в центральной части поселения, где они доходят до 52’.

Для территории характерны эрозионные и карстовые формы рельефа. Карстовые формы в виде карстовых воронок встречаются в пойменной части р.Щербень на выходе из поселения – на границе с Новокиреметским сельским поселением (по материалам Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района).

## 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения принимают участие два структурных этажа – кристаллический фундамент, сложенный метаморфитами архей-протерозойского возраста, и платформенный чехол, включающий осадочные комплексы среднего-верхнего палеозоя, а также рыхлые осадки неоген-четвертичного возраста.

Геологический разрез осадочного чехла включает карбонатно-терригенный пермский комплекс, который занимает большую часть территории поселения, занимая центральную северную и южную его части.

Уржумские отложения пермского комплекса имеются лишь в крайней восточной части поселения.

Неогеновые отложения проникают в границы поселения с юго-востока.

## 1.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении территория Щербенского сельского поселения приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка - Мелекесская впадина, осложненная рядом более мелких структур.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Согласно изменения № 5 к СниП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория поселения относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной зоне сейсмичности (карта С) при возведении объектов повышенной ответственности.

## 1.4. Полезные ископаемые

Согласно данным недропользователей, территория Щербенского сельского поселения полностью расположена в границах Степноозерской разведочной зоны, геологическое изучение и нефтеразработку которой осуществляет ОАО «Татнефть», а также Трудолюбовского участка №1, изучение и разработку которого ведет ЗАО «Селенгушнефть».

С севера в границы поселения проникает Западно-Щербеньское нефтяное месторождение, добычу  нефти и газа на котором осуществляет ЗАО «Селенгушнефть», однако в границах поселения объектов нефтедобычи не имеется.

Кроме того в границах поселения находится участок Богородской залежи  Мелекесского угленосного бассейна. Промышленная угленосность в пределах поселения в частности и в целом по Аксубаевскому муниципальному району и Республике Татарстан приурочена к визейским отложениям. Её разработка нерентабельна в силу глубины залегания. Единственным путем освоения угленосности в ближайшей перспективе геологам республики видится метод подземной газификации.

Карьеров в границах поселения не имеется.

## 1.5. Гидрогеологические условия

Территория Щербенского сельского поселения расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

С учетом особенностей геологического строения верхней части разреза, где формируются, в основном, ресурсы пресных подземных вод, пригодные для питьевого водоснабжения, выделены следующие водоносные горизонты и комплексы (сверху - вниз):

Водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-аллювиальный горизонт (аQI-IV);

Водоносный  (локально-слабоводоносный)  плиоценовый комплекс (N2);

Слабоводоносный локально-водоносный котельнический терригенный  комплекс (P2kt);

Слабоводоносный локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur);

Слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

## 1.6. Поверхностные воды

Поверхностные воды Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района представлены рекой Щербень и ее притоками -  временными и постоянными, в числе которых р.Малый Щербень, а также прочими водоемами.

Река Щербень – правобережный приток реки Киреметь. Щербень впадает в Киреметь в 4 км от устья последней. Общая протяженность реки Щербень - 13 км, водосборная площадь реки 70,2 км2. В границы Щербенского сельского поселения попадает участок реки длиной 5 км.

Река протекает по спокойной равнинной территории, слаборасчлененной  сетью оврагов и балок, наличие которых не нарушает общей равнинности территории.  Узкое, неглубокое, извилистое, неразветвленное русло прорезает асимметричную, слабовыраженную, с пологими склонами долину.

Река маловодна, зарегулирована, в границах поселения на ней создан один крупный пруд, площадью 21,7 га.

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 95%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой меженью.

Притоками р.Щербень в границах поселения являются р.Малый Щербень.  В границы поселения попадает участок р.Малый Щербень длиной 4,6 км при общей длине чуть менее 6 км. Остальные водотоки в поселении без названия. Реки и ручьи поселения маловодны. По источникам питания эти водотоки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью (Государственный реестр…, 2007).

В границах поселения имеется 1 озеро, площадь которого достигает 0,1 га.

Кроме того в поселении имеется 2 пруда для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях площадью 22,2 га.

Болота (их в поселении насчитывается 3 штуки), площадь которых в границах поселения невелика и составляет 3,5 га, имеют особое значение, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. Болота имеются в северной и западной части поселения.

## 1.7. Климатическая характеристика

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям Щербенское сельское поселение Аксубаевского муниципального района расположено в климатическом подрайоне IB.

Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 1):

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (оС)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 19,5оС. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 25,9 оС.

Самые холодные месяца – январь и февраль со среднемесячной температурой -11,8оС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,4 оС.

Годовая суммарная радиация может достигать 3848-3922 мДж/м2. В таблице ниже представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков. Радиационный индекс сухости - 1,0.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26,0 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады ноября и держится до конца марта. Заканчивается снеготаяние в апреле. Максимальная высота снежного покрова колеблется от 34 до 36 см

В таблице 3 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

В годовом цикле района преобладают южные и юго-западные ветры

Повторяемость ветров по направлениям (%)

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей на данной территории составляет 11%.

В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра.

Территория поселения относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Одними из неблагоприятных природных явлений, способных привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха, являются туманы.  Общее число дней в году с туманами достигает 30

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы как низкий, следующие:

- повторяемость приземных инверсий, % – 46;

- мощность приземных инверсий, км – 0,32;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 22;

- продолжительность туманов, часы – 96.

Потенциал загрязнения атмосферы изменяется в пределах 1,8-2,4.

## 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

По инженерно-геологическим условиям основная часть территории (80 %) сельского поселения, приуроченная к речным долинам, характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения встречаются эрозионные, карстовые процессы, подтопление.

Карстовые процессы.

Карстовые процессы в поселении интенсивно развиваются на участках, где достаточно близко к поверхности подходят легкорастворимые карбонатные породы перми. По материалам Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района, участки с проявлениями карста отмечаются в северной части поселения и на востоке – на границе с Новокиреметским сельским поселением.

Преимущественно развиты воронки просачивания, глубина которых составляет 2-5 м. Общая площадная пораженность территории поселения карстом составляет 1% и характеризует степень опасности этого процесса как умеренно опасную.

Эрозия. К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек. Средняя глубина эрозионного расчленения в поселении достигает 81 м, при этом минимальные значения эрозионного расчленения наблюдаются в юго-восточной части поселения, где они достигают 72 м, а максимальные – в центральной, западной и северной частях, доходя до 90 м. В целом опасность проявления эрозионных процессов в поселении достигает 15% и характеризует опасность проявления эрозионных процессов как умеренно опасную (СНиП 22-01-95).

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

## 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Щербенское сельское поселение располагается в Шешма-Сульчинском возвышенном ландшафтном районе. На его территории произрастают леса приволжские липово-дубовые и закамско-заволжские в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами под темно-серыми лесными и выщелоченными черноземными почвами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава на глинисто-мергельных и глинисто-известняковых отложениях верхней перми и песчано-суглинистых отложениях неогена и плейстоцена.

Ландшафтный район относится к суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной и южной лесостепной подзоне.

Основные с точки зрения природно-ландшафтной дифференциации количественные показатели ландшафтного района представлены в таблице ниже.

Средние значения характеристик ландшафтов пределах Щербенского сельского поселения

| Средние значения характеристик ландшафтных районов |
| --- |
| Кол-во бас-сей-нов | Сред-няя абс. высо-та, м | Сум-ма биол. актив. темпе-ратур, С( | Гид-ротер-ми- ческий коэф-фици-ент | Мак-си-маль-ная высо-та снеж-ного пок-рова, см | Пер- вич- ная продук-тивность природ-ных экосистем, т/га год | Радиа-цион-ный индекс сухос-ти | Годо-вая сум-марная радиа-ция, мДж/ м2 | Годо-вая сум-ма осад-ков, мм | Густота овра-гов, км/ км2 | Зале-сен-ность км2 | Сред-ний уклон, мин. | Со- дер- жа- ние гу-муса |
| Шешма-Сульчинский район |
| 2 | 128 | 2235 | 1,5 | 35 | 8,3 | 1,1 | 3795 | 588 | 0,078 | 6,6 | 54 | 7,1 |

На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территорию с.Щербень;

- сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы. Наименее антропогенно нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, и они испытывают косвенное воздействие со стороны промышленно-селитебного функционального типа, а также самое опосредованное воздействие через рекреационный функциональный тип.

Из природных компонентов ландшафтов наибольшему негативному воздействию в процессе хозяйственной деятельности подвергаются почвы.

На территории сельского поселения развитие получили темносерые лесные почвы. При распашке темносерые почвы имеют серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса составляет 3-5%. Содержат значительные количества валового азота.

Темно-серые лесные почвы характеризуются более мощным гумусовым горизонтом, значительным содержанием питательных веществ, лучшими среди остальных типов серых почв физическими свойствами и в целом близки к черноземам. Темно-серые лесные пестроцветные почвы не достигают и десятой части процента.

Растительный покров.

Растительный покров поселения относится к низменно-равнинному району семигумидных Приволжско-заволжских липово-дубовых и дубовых неморальнотравяных и пойменных заболоченных лесов (Ландшафты Республики Татарстан, 2007).

Растительность территории поселения представлена преимущественно степными, а также, в меньшей степени, лесными видами растительности.

Растительный покров сельского поселения представлен лесными, луговыми, болотными сообществами.

Лесные массивы в границах поселения практически не сохранились. Отдельные участки лесов встречаются в северной части поселения и местами в пойменных частях водотоков. Общая площадь лесных участков в границах поселения достигает  92 га или 3,57% от площади поселения. Земли лесного фонда относятся к Нурлатскому и Билярскому лесничествам Мамыковского и Кзыл-Юлского участкового лесничества.

Среди пород, образующих взрослые лесонасаждения, преобладают береза, дуб, осина, встречаются смешанные леса с сосной.

При отсутствии выпаса под пологом таких насаждений хорошо развиваются кустарниковые и травянистые виды, обычные для широколиственного леса – лещина, сныть обыкновенная, ясменник пахучий, звездчатка ланцетовидная, др.

Наиболее широко распространены пастбища по равнинам и пологим склонам долин и балок, преобладают ассоциации типчаково-мятликовые с разнотравьем, полевицево-мятликовые, мятликово-красноовсяницевые с тысячелистником и их модификации с доминированием ксерофильных видов, устойчивых к выпасу. Площади пастбищ, сенокосов и лугов в пределах поселения достигают 305,16 га или около 7,2%.

В поселении имеются агрокультурные ландшафты, представленные пашнями (1978,4 га или 76,9%).

Болотная растительность, занимающая в поселении чуть более 3,5 га (0,14%), представлена осокой, рогозом, камышом, произрастает в поймах рек и по берегам озер и болот.

Животный  мир.  Наличие преимущественно степных участков, а также водных объектов обусловливает  специфику животного мира. Богаче других здесь представлены насекомые, птицы, земноводные.

Степную фауну представляют зайцы-русаки, суслики, полевые мыши.

Из орнитофауны встречаются лесные виды (в северной части поселения): дрозды, дятлы, сороки, лесные голуби, куропатки, кукушки и другие.

Обитателей полей представлены насекомоядными - землеройка, барсук, крот, встречается ласка.

На территории лесных участков поселения, возможны встречи с лосем, кабаном, волком, лисицей, зайцем-беляком, зайцем-русаком, белкой, куницей, хорем лесным, хорем степным, глухарем, тетеревом, рябчиком.

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Щербенское сельское поселение располагается в области низкого метеорологического потенциала загрязнения атмосферы (где его значения изменяются от 1,8 до 2,4) и, следовательно, здесь преобладают метеорологические процессы, способствующие рассеиванию выбросов предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного назначения - КФХ «Вафин И.С.» (45 голов КРС), КФХ «Гатин М.В.» (15000 голов птиц).

Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). При юго-восточных направлениях ветра влияние КФХ «Гатин М.В.» усиливается.

В санитарно-защитной зоне КФХ «Гатин М.В.» (СЗЗ=300 м) у с.Щербень расположена жилая застройка общей площадью 14 га, в КФХ «Вафин И.С.» - 0,78 га, что является нарушением санитарных норм.

Существенным источником загрязнения  атмосферного воздуха в поселении является свалка ТБО, расположенная в 360 м к юго-западу от с.Щербень.

Данные по несанкционированной свалке  ТБО Щербенского сельского поселения

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расстояние до границ с жилой застройкой | Соответствие санитарно-экологическим требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щербенское | 360 м | Не соответствует |

Санитарно-защитные зоны свалки, которая относятся к объектам 1 класса опасности, составляют 1000 м. Как видно из представленных выше данных, нормативное расстояние от свалок до границ жилой застройки с.Щербень не выдерживается, что является нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Свалка являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалке ТБО возможны возгорания, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В санитарно-защитной зоне свалки оказываются восточные части села общей площадью – 14,6 га.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений является автомобильная дорога IV категории  «Чистополь-Аксубаево-Нурлат»-Щербень, которая подходит к селу с юго-востока. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В настоящее время в санитарном разрыве указанной автодороги жилой застройки не имеется, поэтому указанная автодорога оказывает воздействие на жителей села не прямое, а косвенное.

## 2.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение с.Щербень Щербенского сельского поселения основано на использовании подземных вод из скважины, производительность которой составляет 175,8 м3/сут.

Состояние водопроводных сетей в с.Щербень неудовлетворительное и 60% сетей нуждается в замене: 3 км сетей из 5 км нуждаются в замене.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения в Щербенском сельском поселении не проводилось. Водозабор в поселении сформировался стихийно и эксплуатируется без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зона санитарной охраны водозабора не установлена, результатом чего является размещение неканализованной жилой застройки в границах зоны первого пояса.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также хозяйственно-бытовых нужд (вблизи пруда имеется водонасосная станция).

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами сельскохозяйственных объектов, поверхностным стоком с территории с.Щербень, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного назначения (действующие и недействующие), специального назначения, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как  в с.Щербень сети канализации отсутствуют и приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Еще одним источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод является животноводческие предприятия- КФХ «Гатин М.В.», расположенная у восточной границы села - в водоохранной зоне р.Щербень – и не оборудованная локальными очистными сооружениями.

Потенциальным источником загрязнения подземных вод поселения может быть свалка ТБО,   продукты разложения бытовых отходов от которой во время паводков и половодий могут попасть в поверхностные и грунтовые воды.  Свалка находится на расстоянии 360 м от р.Щербень.

В качестве источников загрязнения подземных и поверхностных вод поселения является одно из кладбищ поселения, расположенное в границах водоохранной зоны р.Малая Сульча.

Таким образом, основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов Щербенского сельского поселения размещены неканализованная жилая застройка с.Щербень, КФХ «Гатин М.В.» недействующая ферма КРС.

Потенциальным источником загрязнения поверхностных и подземных вод поселения может выступать действующая биотермическая яма, которую необходимо привести в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб, строительстве объектов.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений на полях, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных  дорог поселения. При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека. В Щербенском сельском поселении наибольшее воздействие  на состояние почв оказывает автодорога регионального или межмуниципального значения IV категории «Чистополь-Аксубаево-Нурлат»-Щербень (остальные дороги поселения не имеют категории. Наибольшее влияние выбросов на почвы наблюдается в санитарном разрыве, который составляет 50 м.

Потенциальными источниками загрязнения почв являются территории недействующих объектов АПК – недействующей фермы КРС, смыв остатков отходов животноводства с которой в период половодья в приток р.Щербень, способен вызвать загрязнение реки.

## 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным и самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – предприятия, учреждения, организации, рядовые жители).

Промышленные отходы. Промышленных объектов в границах поселения не имеется, поэтому вопрос образования промышленных отходов для Щербенского сельского поселения не актуален.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются два КФХ - КФХ «Вафин И.С.» и КФХ «Гатин М.В.». Навоз складируется на территориях ферм, а потом вывозится на поля. Временные накопители навоза на территории ферм не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов. Кроме того, КФХ «Гатин М.В.» расположено в водоохранной зоне р.Щербень и не имея очистных сооружений, представляет угрозу в качестве источника загрязнения не только почв, но и водных объектов. Своего навозохранилища в границах Щербенского сельского поселения не имеется.

Навоз, образовавшийся от личных хозяйств, временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения.

Бытовые отходы. Ежегодно на территории поселения образуется до 649,5 м3 твердых бытовых отходов, которые складируются на свалке.

На территории сельского поселения расположена одна свалка ТБО (см. таблицу 8). Свалка ТБО не обеспечивает безопасное хранение отходов, и в то же время выступает потенциальным источником загрязнения как поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, так и воздушного бассейна. Как отмечалось выше, одна из свалок расположена в 360 м от р.Щербень. В санитарно-защитной зоне свалки, а следовательно в её зоне воздействия, оказываются жилые территории с.Щербень (14,6 га).

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов в Щербенском сельском поселении являются скотомогильник и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Аксубаевского муниципального района на территории Щербенского сельского поселения имеется одна биотермическая яма.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

В настоящее время в санитарно-защитной зоне биотермической ямы, которая расположена на расстоянии 1,5 км от с.Щербень, жилых территорий и иных объектов не имеется. Однако требуется привидение состояния биотермической ямы в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

На территории Щербенского сельского поселения расположены 2 кладбища (одно из которых недействующее), санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В границах одного из кладбищ размещена жилая застройка села, что нарушает требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

## 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Щербенского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 10 мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы.

Источниками электромагнитного излучения в Щербенском сельском поселении являются линии связи, линии электропередач. В границах охранных зон линий электропередач жилых территорий не имеется.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Определенный вклад в общую картину шумового загрязнения Щербенского сельского поселения вносит автотранспорт. В настоящее время в санитарном разрыве автодороги  «Чистополь-Аксубаево-Нурлат»-Щербень жилых территорий не имеется, и, следовательно, повышенный уровень шума воздействия на эти территории не оказывает. В целях исключения воздействия шума на жилую застройку, требуется соблюдение санитарного разрыва от дороги (50 м).

## 2.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Щербенского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Площадь природных озелененных территорий составляет 431 га, что соответствует 16,8 % от общей площади сельского поселения.

Сведения о площади озелененных территорий

Щербенского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Леса | 92 | 3,57 |
| Кустарники | 30,3 | 1,2 |
| Пастбища, сенокосы, луга | 305,2 | 11,9 |
| Болота | 3,5 | 0,14 |
| Итого по сельскому поселению | 431 | 16,8 |

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в с.Щербень должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования, а также недостаточности и удаленности лесных массивов от с.Щербень, требуется развитие системы природно-экологического каркаса поселения, которая в настоящее время не сформирована. В структуре природно-экологического каркаса Щербенского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Аксубаевского муниципального района выделяются:

- ключевые территории (земли лесного фонда);

- буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

- экологические коридоры (реки, лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-лугового пояса вокруг с.Щербень).

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий в Щербенском сельском поселении не имеется.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Щербенского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

охранные зоны ЛЭП;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны природных ограничений;

мелиорируемые угодья;

границы месторождений полезных ископаемых.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Щербенского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 9.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Щербенском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Размер зоны с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| КФХ Вафин И.С. (45 голов КРС) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| КФХ Гатин М.В. (15 000 птиц) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища сельские | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ЛЭП | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Правила установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 2009 г. |
| Дорога IV категории «Чистополь-Аксубаево-Нурлат»-Щербень | 50 | СП 42.13330.2011 |

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 10.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.) |

Скотомогильники. По данным Аксубаевского райгосветобъединения на территории Щербенского сельского поселения располагается одна биотермическая яма. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 11).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | запрещается размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ (Руководитель Ф.Ф.Хисамутдинов) для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Письмо заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г. |

Автомобильные дороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Щербенского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют для автомобильной дороги IV категории «Чистополь-Аксубаево-Нурлат»-Щербень - 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

## 3.2. Охранные зоны линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971). Для ЛЭП мощностью 110 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в 20 м (таблица 12).

Режим использования охранных зон линий электропередач

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона линий электропередач | В охранных зонах ЛЭП запрещается: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). Кроме того запрещается: складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников; дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утв.Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. |

## 3.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Щербень составляет 100 м, р. Малый Щербень и остальных водотоков - 50 м. Прибрежная защитная полоса р.Щербень и остальных водотоков равна 50 м. Береговая полоса р. Щербень, озер и прудов составляет 20 м, остальных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 13.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: полив и использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) Земельный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года) |

## 3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Щербенского сельского поселения население пользуется водозаборной скважиной и колодцами. От водозаборных скважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны. Имеются водонапорные скважины

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин, генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 14.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны запрещается: | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  |  | бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора; закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |

## 3.5. Зоны природных ограничений

На территории Щербенского сельского поселения выделяются территории, подверженные эрозионным, карстовым процессам, процессам подтопления.

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным и карстовым процессам, регулируются СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», зоны затопления и подтопления -  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (таблица 15).

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений. Запрещается: Нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
| Зона карстовых процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах с распространением карстовых процессов должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования; требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» |
| Зоны эрозионных и оползневых процессов | полив при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным и оползневым процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений; необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. |  |

## 3.6. Месторождения полезных ископаемых

Территория Щербенского сельского поселения полностью расположена в границах Степноозерской разведочной зоны, геологическое изучение и нефтеразработку которой осуществляет ОАО «Татнефть», а также Трудолюбовского участка №1, изучение и разработку которого ведет ЗАО «Селенгушнефть».  С севера в границы поселения проникает Западно-Щербеньское нефтяное месторождение, добычу  нефти и газа на котором осуществляет ЗАО «Селенгушнефть».

Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 закона «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации.

## 3.8. Лесной фонд

На территории Щербенского сельского поселения располагаются леса, по категории защитности относящиеся к защитным лесам (леса лесостепных зон). Площадь лесов в поселении составляет 92 га.  Леса относятся к Нурлатскому и Билярскому лесничествам Мамыковского и Кзыл-Юлского участкового лесничеств.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |
| 1 | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| 1.1. | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. В защитных лесах запрещается: использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; Размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линей электропередач, подземных трубопроводов. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Приказ МПР РФ от 22.01.2008 г. N 13 «Об утверждении особенностей использования…» |

## 3.9. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных угодий

На территории Щербенского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья (84,8 га). В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 Федерального Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

с консервацией земель;

с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

с установлением или изменением черты поселений;

с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 Федерального Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

с установлением или изменением черты поселений;

со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Щербенского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения (по причине отсутствия последних в границах поселения). Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Щербенского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства регионального и местного значения не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседних сельских поселений Аксубаевского муниципального района, а также поселений Нурлатского муниципального района.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Щербенского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 17).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Объект | Размер зоны с особыми условиями использования территории | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | 1000 | Закрытие свалки и рекультивация её территории | Вывоз ТБО предлагается на межпоселенческий полигон ТБО в ГП «пгт.Аксубаево» |
| Биотермическая яма | 1000 | Приведение территории биотермической ямы в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Благоустройство, установка забора аншлага «Биотермическая яма», др. |
| КФХ Вафин И.С. (45 голов КРС) | 50 | Обоснование размещения КФХ с проведением ориентировочных расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух |  |
| КФХ Гатин М.В. (15 000 птиц) | 300 | Проведение обоснования сокращения санитарно-защитной зоны КФХ | С целью исключения размещения жилой застройки в границах санитарно-защитной зоны КФХ |
| КФХ Зайнуллин И.Э. (25 голов КРС) | 50 | Обоснование размещения КФХ с проведением ориентировочных расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух | С целью исключения размещения жилой застройки в границах санитарно-защитной зоны КФХ |
| Недействующие склады |  | Перефункционирование территории складов с рекультивацией территории | С целью рекультивации |
| Территория недействующей фермы КРС |  | Размещение на территории недействующей фермы объектов АПК, не выше V класса опасности |  |
| Площадки для размещения новых объектов АПК |  | Размещение на площадках - новых объектов АПК, не выше V класса опасности |  |
| Озеленение специального назначения вдоль дорог |  | Новое строительство |  |
| Лесо-луговые пояса |  | Новое строительство |  |
| Проектируемая автодорога III категории «Кузайкино – Нурлат» - Курнали-Амзя | 100 | Новое строительство |  |
| Проектируемая автодорога IV категории «Подъезд к с.Щербень» | 50 | Новое строительство |  |
| Зоны с особыми условиями использования территории |
| Жилая застройка, расположенная в границах санитарно-защитных зон кладбищ в с.Щербень |  | Перефункционирование жилой застройки по мере физического износа |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории, расположенные в санитарно-защитных зонах кладбищ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов АПК – КФХ «Вафин И.С.»,  КФХ «Гатин М.В.», КФХ Зайнуллин И.Э.(проектируемый объект).

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию сельскохозяйственных предприятий.

Основными направлениями оптимизации объектов АПК являются:

- уменьшение мощности и связанное с этим изменение класса опасности;

- внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду;

- внедрение эффективных очистных сооружений;

- сокращение территории объекта.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Щербенского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

добровольное экологическое страхование населения;

социально-экономические и жилищные компенсации;

медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

медико-экологическая реабилитация детского населения;

наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований (площадок АПК);

организация лесолуговых поясов вокруг с.Щербень;

организация защитного озеленения дорог;

проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду;

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

оптимизацию транспортной системы  и улучшение качества дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов, воздействующих на жилые территории с.Щербень;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Щербенского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

организацию поверхностного стока;

реконструкцию водопроводных сетей в с.Щербень;

100%-ное обеспечение с.Щербень централизованным водоснабжением;

доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

строительство систем производственной канализации с очистными сооружениями на животноводческой ферме КФХ «Гатин М.В.».

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

проведение расчетов границ второго и третьего поясов скважины питьевого водоснабжения;

обследование и благоустройство существующих родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

рациональное использование, восстановление водных объектов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Щербенского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

перефункционирование недействующих материальных складов с проведением рекультивации их территории;

противокарстовые мероприятия при проектировании объектов на территориях, сложенных растворимыми горными породами;

мероприятия по защите территорий от подтопления в с.Щербень;

организация поверхностного стока;

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

применение биологических средств защиты растений;

осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Щербенского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

обеспечение с.Щербень в полной мере контейнерными площадками;

вывоз твердых бытовых отходов на межпоселенческий полигон ТБО в ГП «пгт.Аксубаево» в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп).

В области обращения с отходами животноводства на территории Щербенского сельского поселения предлагается осуществлять вывоз навоза на проектируемое в Сунчелеевском сельском поселении межпоселенческое навозохранилище закрытого типа.

Также необходимо дополнительное оснащение КФХ «Гатин М.В.» биогазовой установкой для утилизации отходов птицеводства и использование мобильного инсинератора.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

приведение состояния биотермической ямы в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

В границах Щербенского сельского поселения жилая застройка, расположенная рядом с дорогой «Чистополь-Аксубаево-Нурлат»-Щербень, акустического воздействия автодороги не испытывает в связи с удаленностью от последней (жилая застройка не попадает в границы санитарного разрыва автодороги). В связи с этим в настоящее время шумозащитные мероприятия в границах поселения не требуются. Однако необходимо:

- дальнейшее соблюдение санитарных разрывов от дорог (в том числе от проектируемых),

- соблюдение охранных зон ЛЭП;

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, в том числе перспективных, если появление таковых в границах поселения состоится.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Щербенского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-лугового пояса вокруг с.Щербень. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» его ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговой пояс будет способствовать как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Кроме того, лесолуговой пояс выполняет функцию озелененных территорий общего пользования. В границах поселения площадь лесо-лугового  пояса составит  19 га.

Кроме этого, вдоль дорог предусматривается организация озеленения специального значения вдоль дорог на площади 26,9 га.

Удельный вес озелененных территорий в сельском поселении, таким образом, увеличится и составит  476,9 га или 18,5% (без учета приусадебного озеленения) (таблица 18).

Структура системы озеленения территории сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Леса | 92 | 3,57 |
| Кустарники | 30,3 | 1,2 |
| Пастбища, сенокосы, луга | 305,2 | 11,9 |
| Болота | 3,5 | 0,14 |
| Лесо-луговой пояс | 19 | 0,7 |
| Озеленение специального назначения | 26,9 | 1 |
| Итого по сельскому поселению | 476,9 | 18,5 |

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов в селе, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 4.9. Мероприятия по защите земель лесного фонда

В целях защиты лесного фонда в сельском поселении необходимо:

Соблюдать требования Лесного кодекса в защитных лесах (лесах лесостепных зон).

## 4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

организация зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения;

организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

организация и очистка поверхностного стока территории с.Щербень;

устройства защитного озеленения вдоль дорог поселения;

планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

## 4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 19 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Щербенском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Размер зоны с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| КФХ Вафин И.С. (45 голов КРС) | До границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| КФХ Гатин М.В. (15 000 птиц) | До границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища сельские | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ЛЭП | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Правила установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 2009 г. |
| КФХ Зайнуллин И.Э. (25 голов КРС) | До границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Площадки для размещения новых объектов АПК | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Проектируемая автодорога III категории «Кузайкино – Нурлат» - Курнали-Амзя | 100 | СП 42.13330.2011 |
| Проектируемая автодорога IV категории «Подъезд к с.Щербень» | 50 | СП 42.13330.2011 |

# Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ/Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г.

- Схема территориального планирования Аксубаевского муниципального района

Список нормативной документации

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.