Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАРОУЗЕЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2013

Оглавление

1. Природные условия и ресурсы	5

1.1. Рельеф и геоморфология	5

1.2. Геологическое строение	5

1.3. Тектоника и сейсмичность	6

1.4. Полезные ископаемые	6

1.5. Гидрогеологические условия	7

1.6. Поверхностные воды	7

1.7. Климатическая характеристика	8

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	10

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	11

2. Оценка состояния окружающей среды	14

2.1. Состояние атмосферного воздуха	14

2.2. Состояние водных ресурсов	15

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	17

2.4. Отходы производства и потребления	17

2.5. Физические факторы воздействия	20

2.6. Состояние зеленых насаждений	21

2.7. Особо охраняемые природные территории	22

3. Зоны с особыми условиями использования территории	23

3.1. Санитарно-защитные зоны	23

3.2. Охранные зоны линий электропередач	27

3.3. Водоохранные зоны	28

3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	30

3.5. Леса	31

3.6. Особо охраняемые природные территории	32

3.7. Зоны природных ограничений	33

3.8. Зона залегании месторождений полезных ископаемых	34

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	35

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	35

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	38

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	39

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	41

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	42

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	43

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	44

4.8. Мероприятия по защите животного мира	45

4.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	45

4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	45

4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	45

Список использованной литературы	48

# 1. Природные условия и ресурсы

## 1.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Староузеевского сельского поселения расположена в долине р. Большая Сульча, которая протекает по центральной части рассматриваемой территории. Рельеф поселения представляет собой сравнительно спокойную, невысокую поверхность, расчлененную долинами малых рек (Географическая характеристика…, 1972).

Для р. Большая Сульча характерна асимметрия речной долины: правый склон, обращенный на юг, – крутой, левый – пологий.

Правый склон р. Большая Сульча характеризуется более высокими отметками рельефа и крутизной склонов. Здесь на водоразделе руч. Кислянский и р. Канавка отмечаются наибольшие высоты, характерные для территории Староузеевского сельского поселения, превышающие 175 м. Средние уклоны составляют 3,8(.

Левый склон реки характеризуется чередованием относительно высоких водораздельных пространств с долинами малых рек, притоками р. Большая Сульча. Наибольшие высоты левого склона достигают 138,6 м. Уклоны в среднем составляют 2(.

Минимальные отметки рельефа, характерные для территории сельского поселения, приурочены к урезу воды р. Малая Сульча и составляют 85,8 м.

Для территории сельского поселения характерны эрозионные формы рельефа, которые в основном приурочены к правому крутому склону р. Большая Сульча. Здесь в долине р. Мерзень развиваются древовидные овраги.

## 1.2. Геологическое строение

По материалам ОАО «КамТИСИЗ» в геологическом строении территории Староузеевского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Пермская система на рассматриваемой территории представлена верхнепермским (татарским) и нижнеперским отделами. Наибольшее распространение получили  нижнепермские отложения, представленные ассельским, сакмарским, артинским, кунгурским и уфимским ярусами.

Неогеновые отложения представлены верхним отделом – плиоценом. Они выполняют древнюю эрозионную сеть, в общих чертах совпадающую с современной, и лишь на низких водоразделах имеют относительно широкое, площадное распространение.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Они представлены всеми подразделениями, различными генетическими типами континентального внеледникового ряда. В их строении сочетаются образования семиаридной, умеренно-гумидной и перигляциальной осадочной формации. Наибольшим  возрастным диапазоном, максимальными мощностями и весьма широким распространением  пользуются аллювиальные отложения, меньшими мощностями, но также широким развитием характеризуются склоновые (делювиально-солифлюкционные) и покровные (эолово-делювиальные) образования. Локально встречаются эоловые, болотные и техногенные отложения незначительной мощности.

## 1.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка - Мелекесская впадина, осложненная рядом более мелких структур.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную (карта А), 5%-ную (карта В), 1%-ную (карта С) вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной зоне сейсмичности (карта С) при возведении объектов повышенной ответственности.

## 1.4. Полезные ископаемые

Согласно данным Управления по недропользованию по РТ Староузеевское сельское поселение расположено в пределах Аксубаево-Мокшинского и Пионерского месторождений нефти.

Аксубаево-Мокшинское месторождение относится к сложным, насчитывая по разрезу 6 продуктивных горизонтов, которые в свою очередь подразделяются на пласты и пропластки. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы нижнего карбона (Н = 1237-1264 м ) и карбонатные породы девона (Н = 1303 м) и среднего карбона (H=939 м). На месторождении выявлено 38 залежей нефти. Терригенные коллекторы, сложенные песчаниками и алевролитами. Карбонатные коллекторы, сложенные известняками различных структурных разностей, относятся к типу трещинно-поровых, низко и среднеемких, среднепроницаемых. Режим залежей упруго-водонапорный. Воды представляют высокоминерализованные рассолы (М= 7013-7888мг-экв/л) хлоркальциевого типа по В.А.Сулину. Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти каменноугольных и турнейских отложений близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых. По количеству запасов месторождение относится к средним. Месторождение открыто в 1940 году и эксплуатируется ОАО «Татнефть».

Пионерское месторождение относится к сложным, насчитывая по разрезу семь продуктивных горизонтов, которые в свою очередь подразделяются на пласты и пропластки. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы нижнего карбона (Н=1253-1270 м) и карбонатные породы девона (H=1309 м) и среднего карбона (H=935-1031 м) . На месторождении выявлено шестьдесят залежей нефти, практически совпадающих в плане по продуктивным горизонтам и контролируемых небольшими куполовидными поднятиями, в ряде случаев обьединяющихся единой стратоизогипсой. Месторождение открыто в 1960 году и введено в промышленную разработку в 1989 году и эксплуатируется ОАО «Татнефть».

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на территории Староузеевского сельского поселения расположены два месторождения торфа. Эти месторождения относятся к нераспределенному фонду недр, их разработка не ведется и к освоению не намечены.

Северная часть территории Староузеевского сельского поселения располагается в пределах Мокшинской залежи угольного типа, относящийся к Мелекесскому угольному району. Ее разработка традиционными способами нерентабельна в силу значительной глубины залегания (1194-1328 м) и сложных горногеологических условий.

На территории сельского поселения расположены Мокшевское, Мерзеньское, и Узеевское месторождения битумов. Они относятся к категории предварительно разведанных.

## 1.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного кадастра территория Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

С учетом особенностей геологического строения верхней части разреза, где формируются, в основном, ресурсы пресных подземных вод, пригодные для питьевого водоснабжения, выделены следующие водоносные горизонты и комплексы:

- водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-аллювиальный горизонт (аQI-IV);

- водоносный  (локально-слабоводоносный)  плиоценовый комплекс (N2);

- слабоводоносный локально-водоносный котельнический терригенный  комплекс (P2kt);

- слабоводоносный локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur);

- слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

## 1.6. Поверхностные воды

Поверхностные воды Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района представлены рекой Большая Сульча, ее притоками, озером, прудами и болотами.

Река Большая Сульча является правым притоком р.Большой Черемшан. Общая длина реки - 117,2 км, площадь бассейна - 1900 км².

Река маловодна, зарегулирована, питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 90 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой продолжительной меженью. Распределение стока внутри года неравномерное. Годовой слой стока в бассейне достигает 97-125 мм, 89 мм из которых приходятся на весеннее половодье. Модули подземного питания от 0,11 до 1,0 л/сек*км². Межень устойчивая, низкая (0,53 м³/сек в устье и 0,049 м³/сек в истоках). В связи с тем, что территория бассейна сложена коренными тяжелыми суглинками делювия, имеющих малую водопроницаемость, запасы подземных вод пополняются слабо, поэтому модули подземного питания невелики (от 0,11 до 1,0 л/сек*км2). Для зимнего периода характерен продолжительный  (150 дней) устойчивый ледостав (толщина льда до 76 см).

Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, жёсткость колеблется от 6,0-12,0 мг-экв/л весной до 20,0-40,0 мг-экв/л в межень. Минерализация изменяется от 100-300 мг/л весной, до 500-700 мг/л в межень, с количеством взвешенных веществ в течение года 25-50 и более мг/л (Государственный реестр ООПТ, 2007).

На территории сельского поселения р. Большая Сульча принимает несколько притоков. Наиболее крупным является правый приток р. Мерзень, однако ее длина не превышает 10 км. Для притоков р. Сульча также характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки, протекающие в поселении, относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. В сельском поселении расположено одно озеро площадью 0,09 га.

Болота выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории Староузеевского сельского поселения площадь болот составляет 4,1 га.

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в хозяйствах сооружены пруды. На территории поселения насчитывается 8 прудов.

## 1.7. Климатическая характеристика

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям Староузеевское сельское поселение расположено в климатическом подрайоне IB.

Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 1).

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 19,5оС. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 25,9 оС.

Самые холодные месяца – январь и февраль со среднемесячной температурой -11,8оС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,4 оС. Годовая суммарная радиация может достигать 3848-3922 мДж/м2.

В таблице 2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26,0 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

В период активной вегетации, с мая по сентябрь, выпадает до 374 мм осадков, причем в первую половину вегетационного периода, с мая по июнь, осадки составляют 112,8 мм. Следует отметить, что в бассейне р. Большая Сульча выпадает наименьшее по Аксубаевскому муниципальному району количество осадков – 320 мм.

Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады ноября и держится до конца марта. Заканчивается снеготаяние в апреле. Максимальная высота снежного покрова колеблется от 34 до 36 см. Запасы воды в снежном покрове достигают 24 мм (Ландшафты РТ…, 2007).

В таблице 3 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

В годовом цикле преобладают южные и юго-западные ветры (таблица 3, рис. 1).

Рис. 2 Повторяемость ветров по направлениям (%)

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11%.

Территория Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Одними из неблагоприятных природных явлений, способных привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха, являются туманы.  Общее число дней в году с туманами достигает 30 (таблица 5).

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы как низкий, следующие:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 46;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,32;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 22;

- продолжительность туманов, часы – 96.

## 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

По инженерно-геологическим условиям основная часть территории (80 %) сельского поселения, приуроченная к речным долинам, характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями. Лишь небольшие территории на водоразделах рр. Большая Сульча и Мерзень, ручьев Тимошский и Кислянский относятся к условно-благоприятным инженерно-геологическим условиям.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения встречаются эрозионные, карстово-суффозионные процессы и подтопление.

Эрозия. Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – в основном, приурочено к правому крутому склону р. Большая Сульча. Здесь в долине р. Мерзень развиваются древовидные овраги.

Процессы речной эрозии на территории сельского поселения прослеживаются на левом склоне р. Большая Сульча вблизи с. Старое Узеево.

Карстово-суффозионные процессы. На территории сельского поселения, в пределах правого склона р. Большая Сульча, получили развитие карстово-суффозионные процессы.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

## 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Территория Староузеевского сельского поселения расположена в пределах Шешма-Сульчинского ландшафтного района типичной и южной лесостепной подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны.

Шешма-Сульчинский ландшафтный район характеризуется Приволжскими липово-дубовыми и Закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на черноземах выщелоченных, темно-серых лесных почвах и черноземах оподзоленных.

В таблице 6 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Количественные показатели Шешма-Сульчинского ландшафтного района

| Характеристики ландшафтных районов | Шешма-Сульчинский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Средняя абсолютная высота (м) | 128 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2235 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 35 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,3 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3795 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 588 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,078 |
| Заселенность (км2) | 66 |
| Средний уклон (мин) | 54 |
| Содержание гумуса | 7,1 |

На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территорию населенных пунктов сельского поселения;

- сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров. В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория рассматриваемого сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого, суглинистого, выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны и является районом развития черноземов и серых лесных почв.

На территории сельского поселения получили развитие черноземные и серые лесные почвы.

Серые лесные почвы распространены на правом склоне р. Большая Сульча. Здесь в западной части получили развитие темно-серые лесные, на остальной территории серые лесные почвы. Они сформировались на делювиальных суглинках и глинах. При распашке почвы имеют серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса составляет 3-5%. Содержат значительные количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора.

На левом склоне р. Большая Сульча получили развитие черноземы представленные оподзоленным подтипом. Характерной особенностью профиля черноземных почв является наличие мощного темноокрашенного гумусового, или гумусово-аккумулятивного слоя, содержащего большое количество гумуса. Они сформировались на глинистых, тяжело-суглинистых материнских породах.

Растительный покров. По геоботаническому районированию территории Староузеевское сельское поселение относится к низменно-равнинному району семигумидных Приволжско-заволжских липово-дубовых и дубовых неморальнотравяных и пойменных заболоченных лесов. Растительный покров сельского поселения представлен лесными, луговыми, болотными сообществами.

Крупный лесной массив сохранился в северной части сельского поселения. Лесистость территории составляет 22 % (985,6 га). Среди пород, образующих взрослые лесонасаждения, преобладают осина, липа, дуб, в к северу встречается сосна. Для подлеска характерны черемуха, орешник, бересклет.

Луговые сообщества сохранились лишь на трудных для распашки участках - по берегам рек и склонов оврагов, где произрастают злаково-разнотравная растительность.

Болотная растительность, произрастающая по берегам озер, ручьев и на пониженных переувлажненных участках, представлена осокой, рогозом, камышом.

Животный мир. Фауна территории определяется наличием лесных, луговых, полевых участков, а также водных объектов.

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки. В классе птиц района превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др.), что объясняется высокой освоенностью территории. Из лесных видов встречаются тетерев, клинтук, ястреб, сова ушастая, серая ворона, дятел, кукушка, сорока, филин и много других. В тополиных лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Из видов герпетофауны для поселения обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный.

Из лесных обитателей встречаются волк, лесной хорек, барсук, лиса, беляк, белка обыкновенная, полевка рыжая. Наиболее типичными животными для полевых и луговых участков являются суслик, сурок, полевая мышь, ласка, мышь-малютка, полевка обыкновенная, заяц-русак.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Староузеевское сельское поселение располагается в области низкого метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Его значения изменяются в пределах от 1,8 до 2,4, следовательно, здесь преобладают метеорологические процессы, способствующие рассеиванию атмосферных выбросов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются объекты нефтедобычи (скважины ОАО «Татнефть»), сельскохозяйственные объекты (фермы КРС ООО «АФ Вамин Аксу», КФХ Антонов А.И., свинофемы КФХ Айдов В.И., КФХ Львов П.В., КФХ Ильмендеев Н.И., КФХ Кузьмин А.А., МТП вблизи с. Старое Узеево и д. Новое Мокшино), объекты специального назначения (свалка ТБО), деревообрабатывающее производство (пилорамы ИП Кузьмин А., ИП Сидоркин), автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения размещены нефтяные скважины ОАО «Татнефть». Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются: предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает. В 1000-метровых санитарно-защитных зонах нефтяных скважин оказываются жилые территории с. Старое Узеево, д. Новое Мокшино.

На территории Староузеевского сельского поселения расположены фермы КРС и свиноводческие фермы. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). В 300- метровой санитарно-защитной зоне фермы КРС ООО «АФ Вамин Аксу» оказываются жилые территории дд. Новое Мокшино, Новая Баланда. Семейные фермы КФХ Ильмендеев Н.И., КФХ Львов П.В., КФХ Антонов А.И., КФХ Кузьмин А.А. размещены в жилой зоне с. Старое Узеево, и в их 50 метровых санитарно-защитных зонах оказываются жилые дома.

На территории сельского поселения вблизи с. Старое Узеево расположена свалка ТБО, которая является источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалке ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины.

В с. Старое Узеево и д. Новая Баланда расположены пилорамы, которые являются источником поступления в атмосферу древесной пыли. В санитарно-защитных зонах пилорам оказываются жилые территории вышеназванных населенных пунктов.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются МТП и автомобильные дороги «"Аксубаево-Федоровка"- Старое Узеево», «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино», проходящие по территории сельского поселения. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В 300-метровой санитарно-защитной зоне МТП расположены жилые территории с. Старое Узеево. В санитарном разрыве автомобильной дороги «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево» оказываются жилые территории с. Старое Узеево, дороги «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино» с. Новая Баланда.

## 2.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Староузеевского сельского поселения основано на использовании подземных вод пятью водозаборными скважинами, расположенными в непосредственной близости от водопотребителя. Также на территории сельского поселения имеются 3 родника.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены. Также нужно заметить, что скважины и родники расположены в санитарно-защитных зонах сельскохозяйственных объектов, объектов нефтедобычи, что представляет угрозу качеству забираемой воды.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются нефтедобыча, объекты сельскохозяйственного производства, объекты специального назначения, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Одним из наиболее значимых источников загрязнения являются объекты нефтегазодобывающего комплекса, расположенные в бассейне малых рек и ее притоков. Аварии на буровых установках или трубопроводах, вследствие коррозии, наезда строительной техники, технологических и строительных дефектов являются наиболее типичными причинами загрязнения нефтью поверхностных вод.

Еще одним источником загрязнения как поверхностных так и подземных вод являются животноводческие фермы сельского поселения, которые не оснащены локальными очистными сооружениями.

Потенциальным источником загрязнения поверхностных вод может выступать свалка ТБО, которая не обеспечивает безопасное хранение отходов. В результате этого во время паводков и половодий, а также через систему подземных вод продукты разложения отходов могут попадать в поверхностные водные объекты.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, сельскохозяйственные объекты, свалка ТБО, частично кладбище с. Старое Узеево.

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево», «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

В связи с эксплуатацией нефтяных месторождений для сельского поселения могут стать актуальными процессы загрязнения почв сырой нефтью, нефтепродуктами, засоление и осолонцевание. Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом ионов натрия и хлора. При загрязнении нефтью и нефтепромысловыми сточными водами почвы становятся токсичными и утрачивают плодородие. Рассоление их занимает продолжительное время (Зеленая книга…,1993).

## 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Староузеевском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и др. видов отходов.

Промышленные отходы. В связи с отсутствием на данной территории промышленных предприятий вопрос образования промышленных отходов для сельского поселения является не столь актуальным. Источником образования промышленных отходов являются пилорамы и МТМ. Образующиеся отходы относятся к 4 классу опасности и утилизируются на свалках ТБО. Смет с территории, древесная пыль, стружки, опилки, отходы древесины, воздушные фильтры, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, образующиеся в сельскохозяйственных предприятиях также не требуют особых условий утилизации и складируются на свалках ТБО или сдаются на переработку специализированным предприятиям. Места складирования промышленных отходов на территории сельского поселения также отсутствуют.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются животноводческие фермы и личные хозяйства населения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от ферм, размещаются на прилегающих территориях. Нужно заметить, что временные места хранения навоза не обеспечивают безопасного хранения животноводческих отходов.

Бытовые отходы. На территории сельского поселения расположена одна свалка ТБО. Также на территорию сельского поселения воздействует санитарно-защитная зона свалки ТБО, расположенной на территории Новоаксубаевского сельского поселения. Свалка ТБО не обеспечивает безопасного хранения отходов, в то же время она выступает потенциальными источниками как поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, так и воздушного бассейна.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Аксубаевского муниципального района на территории Староузеевского сельского поселения имеются одна биотермическая яма и один сибиреязвенный скотомогильник. Также на рассматриваемую территорию воздействует санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной в пределах Беловского сельского поселения.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника оказывается свалка ТБО и хозяйственные постройки. Основная часть санитарно-защитных зон занята сельскохозяйственными угодьями, где размещены объекты нефтедобычи.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

нанесение на опорный план границ скотомогильников;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Староузеевского сельского поселения расположены 3 кладбища, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В нарушение требований Водного кодекса РФ кладбище с. Старое Узеево частично расположено в водоохранной зоне р. Большая Сульча. В санитарно-защитной зоне кладбищ дд. Новая Баланда и Новое Мокшино расположены жилые территории.

## 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Староузеевского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Чулпаново путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности. Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 9 мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в Староузеевском сельском поселении являются линии связи, линии электропередач.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Староузеевского сельского поселения вносит автотранспорт. В зоне акустического воздействия автомобильной дороги «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево» оказываются жилые территории с. Старое Узеево, дороги «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино» с. Новая Баланда.

## 2.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Староузеевского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Площадь природных озелененных территорий составляет 1385,99 что соответствует 31,09 % от общей площади сельского поселения (таблица 7).

Сведения о площади озелененных территорий

Староузеевского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Леса | 985,60 | 22,11 |
| Кустарники | 7,20 | 0,16 |
| Луга | 387,56 | 8,69 |
| Защитные лесополосы | 0,13 | 0,00 |
| Болота | 4,10 | 0,09 |
| Огороды, дачные хозяйства | 1,40 | 0,03 |
| Итого по сельскому поселению | 1385,99 | 31,09 |

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

В настоящее время не сформирована также и система природно-экологического каркаса поселения, которая является неразрывным элементом природно-экологического каркаса прилегающих муниципальных образований. В структуре природно-экологического каркаса Староузеевского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Аксубаевского муниципального района выделяются:

- ключевые территории (крупный лесной массив);

- буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

- экологические коридоры (реки, лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов).

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

По территории сельского поселения протекают гидрологический памятник природы «р. Большая Сульча» статус которого утвержден Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25 и Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644. Река имеет большое хозяйственное и культурно-бытовое значение.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Староузеевского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

охранные зоны промысловых трубопроводов и линий электропередач;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

леса;

особо охраняемые природные территории;

зоны природных ограничений;

зоны залегания месторождений полезных ископаемых.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Староузеевского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 8.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Староузеевском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (в 1,2 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (в 1,2 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Биотермическая яма (в 1 км юго-востоку от с. Старое Узеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Объект находится на территории Беловского сельского поселения |
| Свалка ТБО (в 1 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| Свалка ТБО (вблизи д. Азат Новоаксубаевского сельского поселения) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | Объект находится на территории Новоаксубаевского сельского поселения |
| Нефтескважины ОАО «Татнефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |  |
| МТМ (вблизи д. Новое Мокшино) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| МТМ (вблизи с. Старое Узеево) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма КРС ООО «АФ Вамин Аксу» (вблизи д. Новое Мокшино) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма КРС ООО «АФ Вамин Аксу» (вблизи д. Новая Баланда) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Пилорама ИП Кузьмин А (с. Старое Узеево) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 |  |
| Пилорама ИП Сидоркин (д. Новая Баланда) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 |  |
| Промысловые трубопроводы | 75 | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |  |
| Свиноферма КФХ Айдов В.И. (с. Старое Узеево) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Свиноферма КФХ Львов П.В. (с. Старое Узеево) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Свиноферма КФХ Кузьмин А.А. (с. Старое Узеево) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма КРС КФХ Антонов А.И. (с. Старое Узеево) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Свиноферма КФХ Ильмендеев Н.И. (с. Старое Узеево) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Загоны для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| Автомобильная дорога IV категории «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| Автомобильная дорога IV категории «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 9.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. По данным Аксубаевского райгосветобъединения на территории Староузеевского сельского поселения располагаются одна биотермическая яма и один сибиреязвенный скотомогильник. Также на территорию воздействует санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной на территории Беловского сельского поселения. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 10).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями инфекций на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Автомобильные дороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Староузеевского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 9). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Промысловые трубопроводы. По территории Староузеевского сельского поселения проходят промысловые трубопроводы ОАО «Татнефть». Согласно СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции нефтегазопроводов от них устанавливается санитарный разрыв в 75 м. Для исключения возможности повреждения устанавливаются охранные зоны. В соответствии с Постановлением № 395 КМ от 20.08.2007 г. «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» охранные зоны составляют 25 м от оси трубопроводов с каждой стороны (таблица 11).

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон промысловых трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: | Постановление КМ от 20.08.2007 г. Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов |
|  |  | возводить любые постройки и сооружения, |  |
|  |  | сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, |  |
|  |  | устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, |  |
|  |  | размещать сады и огороды; |  |
|  |  | производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; |  |
|  |  | производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; |  |
|  |  | производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). |  |
|  |  | устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; |  |
|  |  | разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции и др. |  |

## 3.2. Охранные зоны линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971). Для ЛЭП мощностью 110 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в 20 м (таблица 12).

Режим использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

## 3.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Большая Сульча составляет 200 м, остальных водных объектов – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса рр. Большая Сульча, озера и прудов составляет 20 м, остальных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 13.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

## 3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Староузеевского сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения –водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин, генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 14.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  | закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | рубка леса главного пользования. |  |

## 3.5. Леса

Леса, расположенные на территории Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района относятся к категории защитных (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; ценные леса – леса расположенные в лесостепной зоне) и эксплуатационных.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства эксплуатационных лесов представлены в таблице 15.

Регламенты использования земель лесного фонда

| п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |
| 1.1. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, а также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  |  | Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. |  |
| 1.2. | Ценные леса | В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
| 2 | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  |  | заготовка древесины; |  |
|  |  | заготовка живицы; |  |
|  |  | заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; |  |
|  |  | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; |  |
|  |  | ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; |  |
|  |  | ведение сельского хозяйства; |  |
|  |  | осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; |  |
|  |  | осуществление рекреационной деятельности; |  |
|  |  | создание лесных плантаций и их эксплуатация; |  |
|  |  | выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; |  |
|  |  | выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; |  |
|  |  | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; |  |
|  |  | строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; |  |
|  |  | переработка древесины и иных лесных ресурсов; |  |
|  |  | осуществление религиозной деятельности; |  |
|  |  | использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. |  |

## 3.6. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории созданы для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия. На их территории необходимо соблюдать режимы охраны, установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан (Таблица 16).

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники природы | Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
|  |  | Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. |  |
|  |  | Соблюдение режима водоохранных зон (см. таблица 16) | Водный кодекс РФ |

## 3.7. Зоны природных ограничений

На территории Староузеевского сельского поселения выделяются территории, подверженные эрозионным, карстово-суффозионным процессам и подтоплению.

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным и карстовым процессам, регулируются СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», зоны затопления и подтопления – СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (Таблица 17).

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Территории, подверженные карстовоым процессам | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Зоны подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления и затопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

## 3.8. Зона залегании месторождений полезных ископаемых

Территория Староузеевского сельского поселения располагается в пределах горных отводов Аксубаево-Мокшинского и Пионерского месторождений нефти, эксплуатируемых ОАО «Татнефть».

Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 закона «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации.

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Староузеевского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - защиту особо охраняемых природных территорий;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Староузеевского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. В поселении предлагается организация резервных площадок под развитие агропромышленного комплекса, санитарно-защитная зона которой не должна превышать 50 и 100 м. При соблюдении данной зоны данные объекты не окажут негативного воздействия на условия проживания населения.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Староузеевского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 18).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО (в 1 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории | Ликвидация свалки возможна только после проведения комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) сибиреязвенного скотомогильника и биотермической ямы |
| МТМ (вблизи с. Старое Узеево) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Ферма КРС ООО «АФ Вамин Аксу» (вблизи д. Новое Мокшино) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Ферма КРС ООО «АФ Вамин Аксу» (вблизи д. Новая Баланда) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Пилорама ИП Кузьмин А (с. Старое Узеево) | 100 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Пилорама ИП Сидоркин (д. Новая Баланда) | 100 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Свиноферма КФХ Львов П.В. (с. Старое Узеево) | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| Свиноферма КФХ Кузьмин А.А. (с. Старое Узеево) | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| Ферма КРС КФХ Антонов А.И. (с. Старое Узеево) | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| Свиноферма КФХ Ильмендеев Н.И. (с. Старое Узеево) | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| Автомобильная дорога IV категории «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильной дороги, проходящих через жилую застройку д. Новая Баланда |  |
| автодорога IV категории «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильной дороги, проходящих через жилую застройку с. Старое Узеево |  |
| Кладбище д. Новое Мокшино | 50 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа |  |
| Кладбище д. Новая Баланда | 50 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища по мере физического износа |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Биотермическая яма (в 1,2 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | В связи с расположением в санитарно-защитных зонах биотермической ямы объектов нефтедобычи, объектов специального назначения, сельскохозяйственных угодий предлагается 3 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (в 1,2 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | В связи с расположением в санитарно-защитных зонах биотермической ямы объектов нефтедобычи, сельскохозяйственных угодий предлагается 2 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перефункционирование с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Объекты нефтедобычи ОАО «Татнефть» | 300 | Сокращение санитарно-защитной зоны путем проведения расчетов и разработки проекта санитарно-защитной зоны |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи и территории объектов нефтедобычи, расположенные в санитарно-защитной зоне биотермических ям.

Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ сибиреязвенных скотомогильников или биотермических ям до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Принятие решения по переносу несибиреязвенных скотомогильников возможно Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

Основными направлениями оптимизации производства являются:

- уменьшение мощности и связанное с этим изменение класса опасности;

- внедрение эффективных очистных сооружений;

- сокращение территории объекта.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Староузеевского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

добровольное экологическое страхование населения;

социально-экономические и жилищные компенсации;

медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

медико-экологическая реабилитация детского населения;

наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

оптимизация производства МТМ вблизи с. Старое Узеево, фермКРС ООО «АФ Вамин Аксу» в близи дд. Старое Мокшино и Новая Баланда, пилорам ИП Сидоркин, ИП Кузьмин с целью сокращения их санитарно-защитных зон до границ жилой застройки;

обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора нефти;

оснащение нефегазодобывающего оборудования установками УЛФ;

проведение мероприятий по утилизации попутного газа, добываемого ОАО «Татнефть»;

оснащение пилорам ИП Сидоркин, ИП Кузьмин пыле-, газоочистными установками;

приведение факельных установок в соответствие с требованиями «Правил безопасной эксплуатации факельных установок»;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

организацию санитарно-защитных зон в размере 50 и 100 м для перспективных площадок развития АПК;

проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения животноводческих ферм КФХ Ильмендеев Н.И., КФХ Львов П.В., КФХ Антонов А.И., КФХ Кузьмин А.А.;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Староузеевского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом сельского поселения предлагается  проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

оборудование системой предварительного сброса воды нефтегазодобывающих предприятий;

установление в с. Старое Узеево компактных очистных сооружений биологической очистки, в состав которых входят сооружения по обработке осадка сточных вод производительностью 100 -130 м3/сут;

строительство канализационных сетей в с. Старое Узеево;

организацию поверхностного стока;

реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения;

обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением;

доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

проектирование и строительство сетей ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

- оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

оснащение очистных сооружений канализации оборудованием для обработки осадков сточных вод;

строительство систем производственной канализации с очистными сооружениями для проектируемых объектов АПК.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

закрытие кладбища с. Старое Узеево, расположенного в водоохранной зоне р. Большая Сульча;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

рациональное использование, восстановление водных объектов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Староузеевского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

организация на территории недействующих сельскохозяйственных объектов перспективных площадок под развитие АПК с соблюдением 50 и 100-метровых санитарно-защитных зон;

мероприятия по защите территорий от подтопления в населенных пунктах района;

организация поверхностного стока;

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

применение биологических средств защиты растений;

осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

проведение инвентаризации карьеров нерудных полезных ископаемых на предмет уточнения объема запасов и пригодности сырья для использования;

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Староузеевского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории;

обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками;

вывоз твердых бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО в Сунчелеевском сельском поселении в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Аксубаевского муниципального района;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом Староузеевского сельского поселения предлагается строительство навозохранилища закрытого типа, куда будет организовываться вывоз животноводческих отходов сельскохозяйственных ферм расположенных в (вблизи) населенных пунктах Мюд, Пономаревка, Старое Мокшино, Старое Узеево, Новая Баланда, Новое Мокшино, Новое Тимошкино, Старые Киязлы, Кзыл Тау.

Также необходимо дополнительное оснащение проектных животноводческих ферм установками для утилизации животноводческих отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы (подробнее см раздел 2.4);

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника (подробнее см раздел 2.4);

организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо выноса скотомогильников;

предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Генеральным планом Староузеевского сельского поселения предлагается префункционирование жилых территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбищ дд. Новая Баланда и Новое Мокшино по мере физического износа.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового и электромагнитного воздействия. Генеральным планом Староузеевского сельского поселения предлагается проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево», проходящей через жилые территорий с. Старое Узеево, дороги «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино» - с. Новая Баланда.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Староузеевского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. В тоже время лесо-луговые пояса будут выполнять роль озеленения общего пользования населенных пунктов.

Также Генеральном планом Староузеевского сельского поселения предлагается организация озеленения специального назначения вдоль автомобильных дорог «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево», «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино».

В результате организации лесо-луговых поясов населенных пунктов и создания озеленения специального назначения вдоль автомобильных дорог площадь озелененных территорий сельского поселения составит 1433,9 га (32,1 %).

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 4.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий в Староузеевском сельском поселении необходимо соблюдение режима и сохранение биоразнообразия памятника природы р. Большая Сульча.

## 4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

## 4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 19 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Староузеевском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (в 1,2 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (в 1,2 км к югу от с. Старое Узеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Биотермическая яма (в 1 км юго-востоку от с. Старое Узеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Объект находится на территории Беловского сельского поселения |
| Нефтескважины ОАО «Татнефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |  |
| Навозохранилище закрытого типа | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| МТМ (вблизи д. Новое Мокшино) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| МТМ (вблизи с. Старое Узеево) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Ферма КРС ООО «АФ Вамин Аксу» (вблизи д. Новое Мокшино) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Ферма КРС ООО «АФ Вамин Аксу» (вблизи д. Новая Баланда) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Пилорама ИП Кузьмин А (с. Старое Узеево) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Пилорама ИП Сидоркин (д. Новая Баланда) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Перспективная площадка для развития АПК | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Промысловые трубопроводы | 75 | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |  |
| Свиноферма КФХ Айдов В.И. (с. Старое Узеево) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Перспективные площадки для развития АПК | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Свиноферма КФХ Львов П.В. (с. Старое Узеево) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |
| Свиноферма КФХ Кузьмин А.А. (с. Старое Узеево) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |
| Ферма КРС КФХ Антонов А.И. (с. Старое Узеево) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |
| Свиноферма КФХ Ильмендеев Н.И. (с. Старое Узеево) | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Загоны для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| Автомобильная дорога IV категории «"Аксубаево-Федоровка"-Старое Узеево» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| Автомобильная дорога IV категории «"Аксубаево-Федоровка"-Новая Баланда-Новое Мокшино» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| Охранные зоны |
| Охранные зоны трубопроводов | 25 | Постановление № 395 КМ РТ от 20.08.2007 г. |  |
| Охранные зоны ЛЭП | 20 | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В |  |
| Водоохранная зона р. Большая Сульча | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны других поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговая полоса р. Большая Сульча, озера и прудов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| I пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 50 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  |

# Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2011 году: - Казань, 2012 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ/Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г.

- Схема территориального планирования Аксубаевского муниципального района

Список нормативной документации

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.